# СОДЕРЖАНИЕ

Введение                  	                                                                                            3

Резюме нетехнического характера   							9

| 1. | Общая характеристика планируемой деятельности (объекта) | 31 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта) | 44 |
| 3. | Оценка существующего состояния окружающей среды | 45 |
| 3.1. | Природные компоненты и объекты | 45 |
| 3.1.1. | Климат и метеорологические условия | 45 |
| 3.1.2. | Атмосферный воздух | 47 |
| 3.1.3. | Поверхностные воды | 48 |
| 3.1.4. | Геологическая среда и подземные воды | 50 |
| 3.1.5. | Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров | 53 |
| 3.1.6. | Растительный и животный мир. Леса | 58 |
| 3.1.7. | Природные комплексы и животные объекты | 58 |
| 3.1.8. | Природно-ресурсный потенциал. Природопользование | 59 |
| 3.2. | Природоохранные и иные ограничения | 61 |
| 3.3. | Социально-экономические условия | 63 |
| 4. | Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду | 67 |
| 4.1. | Воздействие на атмосферный воздух | 67 |
| 4.2. | Воздействие физических факторов (шумового, вибрации, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия) | 67 |
| 4.3. | Воздействия на поверхностные и подземные воды | 68 |
| 4.4. | Воздействие на геологическую среду | 68 |
| 4.5. | Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров | 69 |
| 4.6. | Воздействие на растительный и животный мир, леса | 72 |
| 4.7. | Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране | 73 |
| 4.8. | Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения | 73 |
| 5. | Прогноз и оценка возможного изменения окружающей среды | 76 |
| 5.1. | Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха | 76 |
| 5.2. | Прогноз и оценка уровня физического воздействия (шумового, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия) | 76 |
| 5.3. | Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод | 76 |
| 5.4. | Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа | 77 |
| 5.5. | Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова | 77 |
| 5.6. | Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов | 78 |
| 5.7. | Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране | 78 |
| 5.8. | Прогноз и оценка уровня электромагнитного излучения | 78 |
| 5.9. | Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций | 79 |
| 5.10. | Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий | 80 |
| 6. | Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия | 82 |
| 7. | Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) | 85 |
| 8. | Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности | 87 |
| 9. | Условия для проектирования объекта | 87 |
|  | Транграничное влияние объекта строительства |  |
| 10. | Выводы по результатам проведения оценки воздействия | 88 |
| 11. | Список использованных источников | 91 |

Приложения

- Исходно-разрешительная документация

- Характеристики антенн

- План размещения оборудования

- План с сетями 0,4кВ;

- УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 428 от 16.05.2022г.)

# ВВЕДЕНИЕ

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Возведение базовой станции вблизи н.п. Красница Чаусского района Могилевской области».

Планируемая хозяйственная деятельность попадает в «Перечень видов и объектов хозяйственной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном порядке (ст.7 п.1.8 Закона «О государственной экологической экспертизе», стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 19 июля 2016г. № 399-З в ред. Закона Республики Беларусь от 15 июля 2019г. №218-З»):

-радиопередающие и телепередающие устройства с излучающими антеннами сверхвысокочастотного диапазона (с излучением 10-1 - 10-2 метра или            3 х 109 - 3 х 1010 Гц) –для включения проектируемой базовой станции в существующую сеть сотовой подвижной связи предусмотрена организация радиорелейных линий. Связь проектируемой БС с центом коммуникаций осуществляется по радиорелейным линиям (каналам).

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=20°; Сектор 2 - Аз.=100°; Сектор 3 - Аз.=260°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 18ГГц по схеме (1+0) БС (Сухари) по азимуту 352º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Проектная документация по проектируемому объекту «Возведение базовой станции вблизи н.п. Красница Чаусского района Могилевской области».

УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 428 от 16.05.2022г.

разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2GSM-1391 от 29.09.2022г.,

разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2U2100-494 от 29.09.2022г.,

разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2U900-359 от 29.09.2022г.,

относится к устройствам с излучающими антеннами сверхвысокочастотного диапазона, указанных в п.1.8 ст. 7 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З с изменениями от 15.07.2019 г. №218-З «О государственной экологической экспертизе (ГЭЭ), стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» и  является объектом ГЭЭ.

Присвоенные радиочастоты:

Красница столб 26м – передача 17838Мгц, прием 18848 Мгц;

Согласно «Положению о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы» отчет является составной частью проектной документации. В нем должны содержаться сведения о состоянии природной среды на территории, где будет реализовываться объект, о возможных неблагоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья граждан и окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992г. №1982-XII  определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. законом установлена ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

-сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

-снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

-применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

-рациональное использование природных ресурсов;

-предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

-материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

-финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст.58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в Законе «О государственной экологической экспертизе», стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 19 июля 2016г. № 399-З»

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в «Положению о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы».

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.

ОВОС проводится при разработке проектной документации на первой стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности:

- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду;

- разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (отчета об ОВОС);

- проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае необходимости) отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь;

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;

- предоставление проектной документации по планируемой деятельности, включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

- проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, включая отчет по ОВОС, планируемой деятельности;

- утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке.

Одним из принципов является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных слушаний материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности выполнено на основании:

1)исходно-разрешительной документации

задания на проектирование, утвержденного начальником управления развития технологических объектов Унитарного предприятия «А1»;

акта выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания базовой станции сотовой подвижной электросвязи по объекту «Возведение базовой станции вблизи Красница Чаусского района Могилевской области» утвержденный председателем Чаусского районного исполнительного комитета, согласованного председателя Могилевского областного исполнительного комитета от 19.01.2022г.;

земельно-кадастрового плана земель землепользователей Чаусского района Могилевской области, предварительное согласование места размещения земельных участков;

архитектурно-планировочное задание № 14, утвержденное начальником отдела, жилищнокоммунального хозяйства архитектуры и строительства Чаусского райисполкома от24.02.2022г., согласованное первым заместителем председателя комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома от 24.02.2022г.

письма департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь о выдаче технических требований № 3-61/659от 11.03.3022г.;

технических требований №5 УЗ «Чаусский районный центр гигиены и эпидемиологии»;

Технических требованиях ГУО Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;

технических условий на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети, выданные филиалом Могилевские электрические сети РУП «Могилевэнерго»;

Письмо Управления Вооруженных сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь о технических требованиях № 31/181 от 24.02.2022г.;

Письмо Республиканского унитарного предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» № 5.1-42-576 от 03.03.2022 «О согласовании строительства базовой станции сотовой связи»;

Схема размещения объекта;

Разрешения на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 86808-С от 04.04.2022г.;

письма Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о рассмотрении обращения № 46/1436-8/06-04 от 22.12.2010 г.;

письма Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о рассмотрении обращения № 1/04-02-04-48/юр от 14.02.2011 г.;

письма Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о рассмотрении обращения № 1/04-02-06/57/юр от 18.02.2015 г.;

информационного письма УП «А1» № 9-1-3/11240 от 12.08.2019г.;

свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 101528843 от 12.08.2019;

протокола № 16-2-531 обследования электромагнитной обстановки на площадке, планируемой для размещения радиоэлектронных средств (РЭС), утвержденного начальником управления радиочастотных присвоений ГП «БелГИЭ» от 16.09.2022г.;

разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2GSM-1391 от 29.09.2022г.,

разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2U2100-494 от 29.09.2022г.,

разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2U900-359 от 29.09.2022г.,

Проект согласован:

Лист согласования проектной документации № 15/3.14.1 от 25.07.2022г., подписанный заместителем начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Чаусского райисполкома;

Начальником Чаусского района энергогазинспекции от 06.07.2022г., на строительном проекте 001/22-В-ЭС том 3 лист 2;

Начальник Чаусского РЭС от 30.07.2022г., на строительном проекте 001/22-В-ЭС том 3 лист 2, 4;

Гл. инженер Чаусского УКП «Жилкомхоз», на строительном проекте 001/22-В-ЭС том 3 лист 4;

Вед. инженер АСС и АУ Чауского участка электросвязи от 20.07.2022г., на строительном проекте 001/22-В-ЭС том 3 лист 4;

Вед. инженер Чаусского РГС, на строительном проекте 001/22-В-ЭС том 3 лист 4;

Гл. агроном ОАО «Рудея Гранд», на строительном проекте 001/22-В-ЭС том 3 лист 4;

УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 428 от 16.05.2022г.;

Гл. инженер Чауского УКП «Жилкомхоз» от 14.11.2022г., на строительном проекте 001/22 В-ГП том 2 лист 5;

- По разработанной документации («Проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки. «Возведение базовой станции вблизи н.п. Красница Чаусского района Могилевской области» проведена государственная экспертиза с выдачей положительного заключения (УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 428 от 16.05.2022г.)

В работе выполнено следующее:

проведен комплексный анализ состояния окружающей среды и социально-экономических условий строительства;

определены источники и виды возможного отрицательного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду;

разработаны природоохранные мероприятия;

дана оценка планируемой деятельности на различные компоненты окружающей природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, почвы), также дана оценка социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности.

# РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой

хозяйственной деятельности базовой станции

Определения основных терминов. Сокращения

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды;

загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды);

нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ – нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность, в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду т стационарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды;

окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. основными природными компонентами является земля (включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для существования жизни на Земле;

оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления;

природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и потребительскую ценность.

коэффициент усиления антенны – отношение напряженности или плотности потока энергии (далее – ППЭ), создаваемой данной антенной на некотором расстоянии в направлении максимального излучения, к напряженности или ППЭ, создаваемой на том же расстоянии и в том же направлении идеальной изотропной антенной, при условии, что мощности, подводимые к обеим антеннам, одинаковые;

диаграмма направленности антенны – представляемая в графической либо табличной форме зависимость уровней ЭМП, создаваемых антенной, от угла относительно направления максимального излучения в горизонтальной и (или) вертикальной плоскостях при постоянстве излучаемой мощности и расстояния от точки наблюдения до антенны.

Сокращения:

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ЗОЗ – зона ограничения застройки;

БС – базовая станция;

РТО – радиотехнический объект;

АФУ – антенно-фидерное устройство;

ЭМП – электромагнитное поле;

ШБД – системы широкополосного беспроводного доступа;

ПДУ – предельно-допустимый уровень;

УВЧ – ультравысокие частоты;

СВЧ – сверхвысокие частоты

Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта)

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=20°; Сектор 2 - Аз.=100°; Сектор 3 - Аз.=260°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 18ГГц по схеме (1+0) БС (Сухари) по азимуту 352º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Сотовая связь сегодня – одна из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем, средство общения, способ оперативного получения информации. На ней основана работа различных сервисов, которыми мы пользуемся практически каждый день. Банкоматы, терминалы, охранные сигнализации, системы денежных платежей, автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии и др. сервисы работают при помощи услуг мобильных операторов. А чтобы закрыть так называемые «дыры» в покрытии сетей, сотовые операторы устанавливают свои базовые станции на офисных зданиях, производственных помещениях, магазинах, крышах жилых домов, рекламных щитах, столбах освещений и на др. сооружениях. Это дает возможность более равномерно покрыть район и позволить мобильным устройствам надежно регистрироваться в сети.

Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть, имеет вид шестиугольных ячеек (сот).

Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередатчика в зону действия другого.

Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые станции, которые обычно располагают на крышах зданий, вышках, различных сооружениях, осветительных опорах и т.п.

Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь информацией. Если телефон выходит из поля действия базовой станции (или качество радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с другой.

Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что позволяет оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие.

Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со стационарной телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора делать звонки абонентам другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные и со стационарных на мобильные.

Когда мобильный телефон включается, он отвечает на определенные сигналы управления расположенных поблизости базовых станций. Когда будет найдена ближайшая базовая станция в сети, к который телефон приписан, устанавливается соединение. Затем телефон бездействует, лишь иногда обновляя связь с сетью, до того, как пользователь не пожелает сделать или принять вызов.

Мобильные телефоны используют автоматическое управление энергопотреблением в качестве средства сокращения мощности передатчика до минимально возможного при поддержании высокого качества связи.

Многие спрашивают, почему базовые станции размещаются не только в индустриальных районах или областях, отдаленных от мест проживания. Есть несколько причин: во-первых, если оборудование размещается слишком далеко от пользователей, оно не только дает плохое качество связи, но и служит причиной увеличения выходной мощности телефонов для поддержания соединения. Во-вторых, есть практические ограничения географической области, которую базовая станция может фактически обслужить, особенно при большом количестве пользователей. Базовые станции должны быть расположены ближе к абоненту, чтобы вместе обеспечивать достаточный уровень сигнала и пропускную способность. Каждая базовая станция должна работать на очень низком уровне мощности во избежание помех другим станциям, расположенным поблизости. Должным образом разработанная сеть будет оптимизировать зону покрытия и мощность и поэтому работать только на самых низких уровнях мощности, необходимых для обеспечения хорошей связи.

Объекты для размещения базовых станций (БС) выбираются службой планирования сети и таким образом, чтобы получать максимально высокое качество связи.

В крупных городах местоположение планируемой базовой станции выбирается с точностью до 50 метров, поэтому так важно размещение станции на конкретном объекте или вместо одной БС размещать две или более.

В соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными нормами основным критерием безопасного размещения базовых станций, является «предотвращение создания на открытой территории и в зданиях интенсивности электромагнитного излучения, превышающей предельно допустимые значения» (не более 10мкВт/см²).

Нормируемый параметр – плотность потока энергии электромагнитного поля. Предельно-допустимый уровень - 10 мкВт/см2 при постоянном пребывании всех групп населения в зоне действия базовых станций.

Действующие в нашей стране нормативные документы разрешают размещение базовых станций (а точнее – антенн базовых станций) не только на производственных и административных зданиях, но также на жилых домах, общежитиях, зданиях учреждений образования и здравоохранения, в том числе на зданиях школ, поликлиник, больниц (в том числе детских) и на их территориях.

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация  на строительство базовой станции сотовой связи содержит раздел расчетов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения застройки (ЗОЗ).

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по установке столба связи высотой 26,0 м, площадки под оборудование и ограждения.

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,0694 га, расположен на землях ОАО «Рудея Гранд» Чаусского района Могилевской области.

Заказчиком проекта строительства унитарное предприятие по оказанию услуг «А1».

Основное направление деятельности предприятия – предоставление телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси.

Компания «A1» предоставляет на территории Беларуси услуги мобильной связи стандарта GSM 900/1800, UMTS 900/2100 (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+), а также 4G (LTE, в сети инфраструктурного оператора beСloud). Абонентам доступен полный набор базовых услуг, а также дополнительные сервисы. Звонки HD-формата и скоростной интернет доступны на территории, на которой проживает 99% населения страны.

Также A1 является одним из крупнейших в Беларуси частным оператором фиксированного интернет-доступа, предоставляя абонентам высокоскоростной доступ в интернет на основе собственной оптоволоконной сети по технологиям Ethernet и GPON. При этом для клиентов-юридических лиц оказывается комплекс услуг по организации доступа в интернет по индивидуальной волоконной линии.

Активное развитие сети происходило в 2016—2018 гг., когда к сети оператора присоединились абоненты провайдеров «Атлант Телеком» (Минск), «Айчына плюс» (Минск), «Белинфонет» (Минск), «Гарант» (Гомель и Витебск), «Саммит» (Полоцк), «Ранак Медиа» (Светлогорск) и частично «Деловая сеть» (Минск).

В списке приоритетных направлений деятельности A1 как социально ответственного бизнеса – помощь детям и поддержка национальной самоидентификации. Компания гордится долгой историей благотворительности и помощи нуждающимся детям, а также реализует масштабные социальные образовательные проекты.

Район размещения планируемой хозяйственной деятельности

- Строительным проектом предусматривается размещение базовой станции  вблизи Красница Чаусского района Могилевской области (согласно акта выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания базовой станции сотовой подвижной электросвязи по объекту «Возведение базовой станции вблизи Красница Чаусского района Могилевской области» утвержденный председателем Чаусского районного исполнительного комитета, согласованного председателя Могилевского областного исполнительного комитета от 19.01.2022г.;

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,0694 га, расположен на землях ОАО «Рудея-Гранд», характеризующиеся как земли селькохозяйственного назначения, в том числе (другие виды земель) – 0,0694га. Выделенный участок расположен вне  границ населенного пункта.

В границах проведения работ по строительству базовой станции и размещения кабельной линии отсутствуют зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей.

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

Основные характеристики проектных решений

В соответствии с заданием на проектирование строительным проектом предусматривается строительство новой базовой станции.

Сооружение базовой станции относится к К-5 классу сложности объекта согласно СН 3.02.07-2020.

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по установке железобетонного столба высотой Н=26м и площадки под оборудование наружного исполнения Унитарного предприятия «А1» вблизи н.п. Красница Чаусского района Могилевской области.

Столб высотой Н=26м от уровня земли запроектирован железобетонным. На оголовке столба устанавливаются три антенные опоры для размещения антенн связи. Рядом со столбом устанавливается железобетонная площадка под оборудование наружного исполнения. Для прокладки фидеров от оборудования наружного исполнения до антенн связи предусмотрено устройство кабельроста.

Столб запроектирован в виде железобетонной стойки марки СК26.1-1.1 по ГОСТ 22687.1-85. Стойка высотой Н=26м устанавливается в грунт на отм. -4,000 в заранее пробуренное отверстие и усиливается двумя ригелями по серии 3.407-115 вып.5. На оголовке стойки устанавливаются три антенные опоры объединенные на одном основании. Антенные опоры запроектированы высотой Н=5м из прямошовных электросварных труб Ø89х4 по ГОСТ 10704-91. В основании стойки устанавливаются две антенные опоры высотой Н=3,0м из прямошовных электросварных труб Ø89х4 по ГОСТ 10704-91. Для обслуживания антенн вдоль ствола стойки запроектирована металлическая лестница от отм. +2,500 до отм. +22,000. Лестница выполнена из квадратной трубы 40х5мм по ГОСТ 30245-94. Лестница крепится к столбу при помощи хомутов на болтах М16. Ходовые ступени выполнены из круглой стали ∅20мм. Вдоль лестницы устанавливается страховочный стержень ∅12мм. Конструктивные решения представлены в комплекте 001/22-В-АС.

Площадка под оборудование наружного исполнения запроектирована железобетонной размерами 2,7х1,0м. Площадка выполнена из бетона С30/37, XF3, Cl 0.20, Dmax22, D2.0 и армирована одной сеткой ø10S500-100 95x265 по ГОСТ 23279-85. На площадке предусмотрена установка стойки для щитка ВРУ. Стойка запроектирована из уголков L75х5 по ГОСТ 8509-93. Конструктивные решения представлены в комплекте 001/22-В-АС.

Для прокладки фидеров от оборудования наружного исполнения до столба запроектирована трасса кабельроста, выполненная из кабельного лотка MKS 620 FT c крышкой DRL 200 FT производства фирмы «OBO Bettermann». Для прокладки фидеров вдоль ствола столба запроектирована трасса кабельного лотка. В качестве кабельных лотков принят кабельный лоток марки MKS 620 FT c крышкой DRL 200 FT производства фирмы «OBO Bettermann». Секции кабельных лотков крепятся между собой при помощи соединителей DRL H FT производства фирмы «OBO Bettermann» на болтах. Кабельные лотки крепятся к стойке столба при помощи хомутов на болтах и сварке. Конструктивные решения представлены в комплекте 001/22-В-АС.

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=20°; Сектор 2 - Аз.=100°; Сектор 3 - Аз.=260°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 18ГГц по схеме (1+0) БС (Сухари) по азимуту 352º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Время работы – 24 часа в сутки.

Напряжение питания – 380/220 В переменного тока

Таблица 1

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1.Базовая станция GSM900/1800, UMTS-2100 производства фирмы ZTE, Китай в составе: - радиочастотный модуль R8862AS9000 - радиочастотный модуль R8862AS2100 - базовый модуль с блоком контроля и управления V9200 | 4 4 1 |
| 2. Направленная антенна производства фирмы "Huawei": - ATR4518R6v06 | 4 |
| 3. Радиорелейная станция (РРС) производства фирмы «Ericsson» (Швеция) типа: «Mini Link (1+0)» в комплекте с параболической антенной ( 0,6 м | 1 |
| 4. Система питания ТКШ Outdoor Large (шкаф наружного исполнения) | 1 |

Краткая характеристика применяемого оборудования

Характеристиками излучения являются коэффициент излучения, диаграмма направленности, ширина главного лепестка, относительный уровень побочных максимумов, коэффициент направленного действия, эффективная площадь, действующая высота и т.п.

Они являются параметрами, связанными с энергией в виде электромагнитного излучения.

Характеристики оборудования, антенн и БС в целом приведены в характеристиках РТО сотового оператора.

Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)

Альтернативные варианты размещения объекта не рассматривались ввиду того, что проектными решениями предлагается использование свободной от застройки территории .

В рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду рассматривалось два варианта:

1)реализация проектных решений;

2)отказ от реализации проектных решений («нулевая» альтернатива).

Краткая характеристика существующего состояния окружающей среды,

социально-экономических условий

Климат и метеорологические условия

Регион расположения данного объекта по климатическим условиям согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология», относится к климатическому району II а (нормально-влажный).

Климат района умеренно-континентальный со сравнительно теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха от +4,8 градуса С в северных территориях до +5,2 градуса С на юге. Самым холодным месяцем является январь с среднемесячной температурой воздуха -7,7 градуса С, а самым теплым - июль со среднемесячной температурой +18,2 градуса С. Среднегодовое количество осадков составляет 642 мм. Наибольшее количество их приходится на июль-август месяцы. Средняя продолжительность безморозного периода в воздухе - 148-150 дней, а на поверхности почвы - 128-130 дней.

Наблюдениями установлено, что самые ранние заморозки наблюдаются в первой половине октября, а самые поздние - в последней декаде мая.

Как и для всей Беларуси, для Чаусского района характерна высокая относительная влажность воздуха, которая с октября по март превышает 80% и такой же высокой остаётся в ночные часы остальных месяцев, лишь днём понижаясь до 50 - 60%. Средняя многолетняя величина атмосферного давления в районе метеорологической станции Могилёв 745 мм рт. ст. (993 гПа).

По данным областного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды неблагоприятные метеорологические условия, характеризующиеся наличием штилей, для данной местности крайне редки. Господствующее направление ветров в теплый период года – западное и северо-западное, в холодный период года – южное, юго-западное и западное.

Господствующие ветры на территории района - переменные: северо-восточные, западные и северо-западные.

Большое влияние на формирование климата оказывает хозяйственная деятельность человека (осушение болот, высечка лесов, строительство промышленных предприятий, сжигание топлива и т.д.). Так, в связи с осушением болот наблюдаются значительные контрасты в температурах почвы и воздуха в течение суток, чаще наблюдаются заморозки на поверхности почв.

Анализ комплекса метеорологических характеристик показывает, что Чаусский район относится к районам с малой повторяемостью неблагоприятных погодных условий. Очищению атмосферы способствуют особенности годового хода продолжительности осадков, которые вымывают примеси.

Атмосферный воздух

Состояние воздуха определяется в ближайших пунктах мониторинга (г. Могилев).

Мониторинг атмосферного воздуха проводят на шести пунктах наблюдений с дискретным режимом отбора проб.

По результатам стационарных наблюдений в 2020 году, качество воздуха не всегда соответствовало установленным нормативам. Превышения нормативов качества в воздухе зафиксированы по твердым частицам (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) и формальдегиду. Однако, по сравнению с 2019 г. отмечено снижение содержания в воздухе загрязняющих веществ.

По результатам наблюдений в 1 квартале 2021 года, состояние атмосферного воздуха по определяемым загрязняющим веществам в I квартале 2021 г. соответствовало установленным нормативам качества.

В аналогичном периоде 2020 г. уровень загрязнения воздуха твердыми частицами (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) был ниже, азота диоксидом и серы диоксидом – незначительно выше. Содержание в воздухе углерода оксида и сероводорода по сравнению с 1 кварталом 2020 г. существенно не изменилось.

Максимальная из разовых концентраций твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) составляла 0,9 ПДК, азота диоксида – 0,5 ПДК, углерода оксида и сероводорода – 0,3 ПДК, серы диоксида и бензола – 0,1 ПДК. Концентрации серы диоксида и сероводорода были преимущественно ниже пределов обнаружения.

## Радиационное загрязнение территории

В результате аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Республики Беларусь, на которой проживало более 15% населения. Около 70 % всех веществ, выброшенных при взрыве, выпало на территории Беларуси.

Поверхностные воды

Все реки Беларуси принадлежат к равнинному типу со снеговым, дождевым и подземным питанием. В теплый период года осадки образуют сток непосредственно после выпадения и, частично, за счет образования грунтовых вод, которые могут попадать в речную сеть значительно позже и на удалении от территории выпадения осадков. В холодный период осадки накапливаются в виде снега, таяние которого весной вызывает половодье.

На севере Чаусский район граничит с Дрибинским, на западе - с Славгородским и Быховским, на востоке - с Мстиславским и Чериковским районами Могилевской области. Самая крупная река - Проня, которая имеет два притока - реки Бася и Реста. Много мелких речушек. На притоке Ресты, реке Рудея, построена плотина и создано водохранилище с зеркалом 265 га. На берегах водохранилища расположены санатории-профилактории: "Реста", "Заря", "Радуга" и дом-интернат для одиноких престарелых и инвалидов.

Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Почвенный покров - это первый литологический горизонт, с которым соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателями, т.е. способностью поглощать и удерживать в своем загрязняющие вещества.

В геоморфологическом отношении район работ относится к области Равнин и низин Предполесья Могилевской равнины.

Территория района,  в основном, представляет собой сельхозугодья. Леса образованы преимущественно дубом, осиной, ольхой, липой, кленом. В очень небольших количествах отмечаются другие породы, в т. ч. лесные культуры сосны.

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,0694 га, расположен на землях ОАО «Рудея-Гранд», характеризующиеся как земли сельскохозяйственного назначения, в том числе (другие виды земель) – 0,0694га. Выделенный участок расположен вне  границ населенного пункта.

Территория вокруг проектируемого объекта представляет собой пустырь. На территории выделенного участка отсутствуют деревья и кустарники.

Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в сентябре 2021 г. в М 1:500.

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в марте 2022 г.

Растительный и животный мир. Леса

Леса занимают 27% территории, преобладают хвойные и еловые. Главные древесные породы - сосна и ёлка, много берёзы, осины и ольхи. В лесах района можно встретить волка, лисицу, лося, косулю, кабана и зайца. Сельскохозяйственными угодьями занято 61,4% территории. Почвы дерново-подзолистые (59,8%), дерново-подзолистые заболоченные (25,4%).

Территория района,  в основном, представляет собой сельхозугодья. Леса образованы преимущественно дубом, осиной, ольхой, липой, кленом. В очень небольших количествах отмечаются другие породы, в т. ч. лесные культуры сосны.

В незначительных количествах имеются березняки и ивняки, которые распространены фрагментарно и лесохозяйственного значения практически не имеют.

В подлеске произрастают рябина, калина, жимолость, шиповник, крушина, малина, ежевика. Травянистый покров лесов состоит из различных папоротников, ожики, хвоща, грушанки, майника, кислицы, копытня, сныти, вороньего глаза, ландыша и др.

На территории района обитают лоси, косули, волки, лисы, бобры и другие животные.  В декабре 2017 года Чаусский лесхоз снова выиграл открытый конкурс в рамках программы «Белорусский лес», по которому было закуплено 25 особей оленя благородного.

В районе размещения объекта природные комплексы и ООПТ отсутствуют.

Природно-ресурсный потенциал. Природопользование

Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природ ных ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно- технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит количественное и качественное изме нение природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из основных задач рационального природопользования.

Чаусский район занимает часть Оршанско-Могилевской равнины. Площадь - 1471 км кв. Из всей площади: пашни - 50553 га, луговые - 27676 га, лесов - 49408 га, болот - 3770 га, воды - 1780 га.

Почвы Чаусского района преимущественно суглинистые, есть месторождения мела, тугоплавких глин, строительных песков и торфа. Наиболее крупные залежи мела известны на реках Проня и Бася (д.д. Усушек, Бординичи, Глинище). Месторождения мела сильно увлажнены грунтовыми водами, что мешает их разработке. Возле деревни Скварск находится большое месторождение тугоплавких глин. Наиболее значительные месторождения строительных песков находятся около деревень Бординичи и Скварск. Запасы торфа в Чаусском районе незначительные.

Природоохранные и иные ограничения

Согласно Акта выбора места размещение земельного участка:

Земельный участок имеет ограничения прав в связи с расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт; на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки Реста).

.

В охранной зоне запрещается:

-производить взрывные, земляные, мелиоративные работы;

-производить посадку деревьев;

-складировать мусор, грунт, солому, снег и т.п.;

-поливать сельскохозяйственные культуры, выливать агрессивные вещества, которые могут привести к разрушению кабельных линий или опор воздушных линий;

-закрывать существующие подъезды к линиям электропередач;

-допускать длительное нахождение людей;

-производить какие-либо действия, которые могут привести к нарушению нормального режима работы электрических сетей;

-производить монтаж/демонтаж различных конструкций, зданий, сооружений, коммуникаций без предварительного согласования с организацией, обслуживающей ЛЭП, проходящие вблизи места планируемых работ.

Социально-экономические условия

Экономические условия

Чаусский район находится в центре Могилевской области Беларуси и граничит с Могилевским, Дрибинским, Мстиславским, Чериковским, Славгородским и Быховским районами той же области. Расстояние от г. Чаусы до г. Могилева - 37 км, до г. Минска - 230 км, до границы с Россией - около 70 км., до г. Москвы - около 580 км.

В составе Чаусского района 9 административных единиц: город Чаусы и 8 сельских Советов, в состав которых входит 164 сельских населенных пункта.

Промышленный комплекс района представлен тремя основными организациями: РУПП «Чаусский льнозавод», завод железобетонных изделий», ЧУПП «Чаусский комбинат кооперативной промышленности». Кроме того, в г. Чаусы расположен производственный цех .

Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства района приходится на открытое акционерное общество «Чаусский завод железобетонных изделий» - 61% и ЧУП «Чаусский комбинат кооперативной промышленности» - 33%.

Сельскохозяйственные земли занимают 88% территории, пахотные - 57%. Доля животноводства в валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составляет 40%. Животноводство района имеет молочно-мясное направление. В районе работают крупные животноводческие комплексы.

В растениеводстве, наряду с выращиванием зерновых, в Чаусском районе представлены такие направления, как садоводство, выращивание рапса и льна.

Социально-демографические условия

Население района составляет 17 907 человек, из них в г. Чаусы проживает 10 481 (на 1 января 2019 года).

В ходе переписи 2019 года 93 % жителей района назвали себя белорусами, 4,91 % — русскими, 0,65 % — украинцами, 0,14 % — поляками[3].

На 1 января 2018 года 17,9 % населения района были в возрасте моложе трудоспособного, 49,3 % — в трудоспособном возрасте (предпоследнее место в Могилёвской области), 32,8 % — в возрасте старше трудоспособного (2-е место в области после Кличевского). Средние показатели по Могилёвской области — 17,5 %, 56,8 % и 25,7 % соответственно. 52,2 % населения составляли женщины, 47,8 % — мужчины (средние показатели по Могилёвской области — 52,9 % и 47,1 % соответственно, по Республике Беларусь — 53,4 % и 46,6 %).

Коэффициент рождаемости в районе в 2017 году составил 12,1 на 1000 человек, коэффициент смертности — 23,9 (в районном центре — 14,1 и 12,5 соответственно). Средние показатели рождаемости и смертности по Могилёвской области — 10,5 и 13,6 соответственно, по Республике Беларусь — 10,8 и 12,6 соответственно. По уровню рождаемости район занимает 8-е место в области, по уровню смертности — 2-е (после Бобруйского района). Всего в 2017 году в районе родилось 220 и умерло 435 человек, в том числе в районном центре родилось 148 и умер 131 человек.

В 2017 году в районе было заключено 116 браков (6,4 на 1000 человек, средний показатель по Могилёвской области — 7,1) и 50 разводов (2,7 на 1000 человек, средний показатель по Могилёвской области — 3,6).

Историко-культурная ценность территории

На территории района сохранились исторические памятники - Свято-Никольская церковь и еврейское кладбище в Чаусах, церковь Святого Николая в д. Благовичи, водяная мельница в д. Васьковичи.

Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду

Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух на стадии строительства будет незначительным и кратковременным.

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации базовой станции отсутствует.

Воздействие физических факторов

Основным источником шума, вибрации при проведении строительных работ является работа строительной техники. Воздействие физических факторов на окружающую среду может быть оценено как незначительное и слабое; кратковременное по временному масштабу.

Источники шума, вибрации при эксплуатации базовой станции отсутствуют.

Источники инфразвука, ультразвука и теплового излучения на базовой станции отсутствуют.

Воздействие шума, вибрации, инфразвука, ультразвука и теплового излучения при эксплуатации базовой станции отсутствует.

Воздействия на поверхностные и подземные воды

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на поверхностные и подземные воды является временным и локальным.

Для сбора и отвода поверхностных вод с планируемой территории площадок строительства принята открытая система водоотвода. Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматривается.

Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

При соблюдении проектных решений и постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды при эксплуатации базовой станции отсутствует.

Воздействие на геологическую среду

Воздействие объекта на геологическую среду связано, в первую очередь, с рельефно-планировочными работами – создание искусственной формы рельефа. Проектом предусмотрен минимальный объем земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Воздействие на геологическую среды характеризуется как воздействие низкой значимости.

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

- Воздействие объекта на земельные ресурсы связано с отведением нового земельного участка. Согласно а акта выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания базовой станции сотовой подвижной электросвязи по объекту «Возведение базовой станции вблизи Красница Чаусского района Могилевской области» утвержденный председателем Чаусского районного исполнительного комитета, согласованного председателя Могилевского областного исполнительного комитета от 19.01.2022г.;

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,0694 га, расположен на землях ОАО «Рудея-Гранд», характеризующиеся как земли селькохозяйственного назначения, в том числе (другие виды земель) – 0,0694га. Выделенный участок расположен вне  границ населенного пункта.

Воздействие на почвенный покров при строительстве выражается в снятии верхнего плодородного слоя почвы (характер воздействия - разовый). На участке строительства базовой станции имеется плодородный слой почвы 0,2м.

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (косвенные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

Также при строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения почвогрунтов могут быть различные виды отходов.

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на окружающую среду при обращении с отходами является временным и локальным.

Постоянные рабочие места проектом не предусмотрены. В период эксплуатации объекта отходы производства образовываться не будут. Вторичные (косвенные) воздействия на повогрунты при эксплуатации, связанные с образованием отходов отсутствуют.

Воздействие на растительный и животный мир, леса

Прямое воздействие на существующий растительный покров при строительстве будет проявляться при снятии почвенно-растительного покрова при прокладке электрического кабеля. Данное воздействие носит кратковременный характер.

Виды растений и животных занесенные в Красную книгу Республики Беларусь на отведенных для строительства землях отсутствуют.

Воздействия на растительный и животный мир, леса базовая станция при эксплуатации оказывать не будет.

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране отсутствует.

Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения

По разработанной документации («Проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки.  «Возведение базовой станции вблизи н.п. Красница Чаусского района Могилевской области» проведена государственная экспертиза с выдачей положительного заключения (УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 428 от 16.05.2022г.).

В сооветствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требуется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ.

На расстоянии 0-150 м от РТО ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ (предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2

Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения.

Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны границы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.

Таким образом, с учетом ситуационного плана размещения антенн базовой станции, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения ППЭ ЭМП, были сделаны следующие выводы:

- базовая станция - может проектироваться с установкой антенн по указанному адресу;

- мероприятий по организации санитарно-защитных зон ПРТО и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется;

- после монтажа оборудования и выполнения пуско-наладочных работ для уточнения расчетных данных необходимо выполнить измерение уровней ППМ ЭМП для уточнения расчетных данных;

- составить санитарный паспорт радиотехнического объекта и представить его на согласование в территориальный центр гигиены и эпидемиологии.

Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

Аварийные ситуации при реализации проектных решений и соблюдении технических регламентов эксплуатации технологического оборудования маловероятны.

Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Сокращение объемов производства в производственных секторах экономики приводит к изменению структуры ВВП в сторону усиления в ней значения сферы услуг.

Непосредственное влияние на спрос товаров и услуг оказывает население.

Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем.

Проектные решения позволят решить проблему телефонизации и информатизации сельской местности, что положительным образом скажется на условиях проживания и работы населения.

При строительстве новых базовых станций увеличивается объем капиталовложений.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступности сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической  связи

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи доступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажет существенного влияния на демографические условия в районе их размещения.

Численность и плотность населения в районе строительства в случае привлечения к работам местного населения не изменится; при использовании рабочей силы с других территорий вырастет несущественно лишь на период строительства.

Необходимости в отселении коренного населения при размещении объекта и по другим причинам не возникнет.

Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень).

- Для базовой станции, расположенной вблизи н.п. Красница Чаусского района Могилевской области разработан и согласован в установленном порядке проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки (УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 428 от 16.05.2022г.).

Санитарно-защитная зона отсутствует.

Зона ограничения застройки объекта установлена согласно «Ситуационному плану базовой станции с нанесением ЗОЗ».

При реализации проекта мероприятиями по охране атмосферного воздуха при строительстве являются:

-эффективность использования транспортных средств по грузоподъемности (соответствие грузоподъемности партионности грузов);

-движение транспортных средств по территории с высокими транспортно-эксплуатационными характеристиками;

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей.

При реализации проекта мероприятиями по охране поверхностных и подземных вод являются:

-соблюдение границ территории при выполнении строительно-монтажных работ;

-оснащение площадок для строительства контейнерами для сбора строительных отходов;

-исключение попадания нефтепродуктов в грунт;

-заправка газосмазочными материалами транспортных средств, грузоподъемных и других машин осуществляется только в специально оборудованных местах;

-после окончания строительно-монтажных работ уборка участка территории от строительного мусора.

-вертикальная планировка площадки строительства;

-укрепление откосов съезда к площадкам связи.

При реализации проекта мероприятиями по защите от шума во время строительства являются:

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей;

-ограничение скорости транспортных средств.

При реализации проекта мероприятиями по профилактике возможного неблагоприятного влияния на человека ЭМП являются:

-владелец базовой станции обеспечивает (снижает излучаемую мощность) на участках территории, где будут проводиться работы (за исключением работ, связанных с обслуживанием базовой станции) уровень ЭМП, не превышающий ПДУ (10мкВт/см2);

-при проведении работ, связанных с обслуживанием базовой станции, на участках территории должны соблюдаться гигиенические требования к производственным условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ, определенные в разделе II специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360;

- проведение производственного контроля уровней ЭМП, согласно приложению 10 санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360.

Согласно выводов, приведенных в Проекте расчете санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки для БС, мероприятий по организации санитарно-защитных зон и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется.

При реализации проекта мероприятиями по охране земельных ресурсов и почв являются:

-возвращение предварительно снятого плодородного слоя почвы при строительстве о восстановление поверхности земли до проектных отметок;

-высев многолетних трав, укрепление откосов с целью предохранения их от ветровой эрозии и размыва атмосферными осадками, поверхностными водами;

-восстановление в первоначальное состояние слоев земляной массы при обратной засыпке при прокладке кабеля (отвал плодородного грунта в одну сторону, а последующего грунта в другую);

-восстановление травяного покрова при прокладке электрического кабеля;

-движение транспорта и строительной техники только по существующим автодорогам;

-заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными материалами автозаправщиками, в специально установленных местах, исключая попадание ГСМ в почву;

-разборка всех видов вспомогательных сооружений по окончании работ.

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного и животного мира, лесов являются:

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревянными щитами;

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах путем подкопа;

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния отходов на окружающую среду являются:

Соблюдение законодательства Республики Беларусь «Об обращении с отходами».

Состояние мест временного хранения отходов должно соответствовать следующим требованиям:

-располагаться с подветренной стороны;

-иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных веществ в почву и грунтовые воды;

-иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

-иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- разгрузки отходов при их перемещении;

-состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны соответствовать требованиям транспортировки автотранспортом.

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния на геологическую среду являются:

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Мероприятиями по предотвращению возможных проектных и запроектных аварийный ситуаций являются:

-регулярное выполнение программ технического обслуживания оборудования, машин и механизмов;

-установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения гололеда R=8м.

Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия

Анализ материалов по проектным решениям для «Возведение базовой станции вблизи н.п. Красница Чаусского района Могилевской области», а также анализ условий окружающей среды рассматриваемого региона позволили провести оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности.

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов.

Воздействие в процессе строительства носит временный характер.

При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на атмосферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) и стационарные (посты сварки и резки) источники. При выполнении строительных работ (погрузке-выгрузке стройматериалов, штукатурных и пр.) происходит пыление материалов. Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет незначительным и носить временный характер.

Эксплуатационные воздействия электромагнитных полей будут проявляться в течение всего периода эксплуатации проектируемого объекта.

Потенциальная зона возможного воздействия планируемой деятельности установлена по фактору излучения ЭМП и составит не более 150 м от центра установки антенн.

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздействие низкой значимости.

Во время эксплуатации воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, геологическую среду, рельеф, земельные ресурсы, почвенный покров, растительный и животный мир, леса, а также на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране отсутствует.

Реализация проекта не окажет значительного дополнительного воздействия на окружающую среду.

Согласно «Методике оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду» проектируемое производство оказывает:

-локальное воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности – 1 балл;

-многолетнее воздействие , наблюдаемое более 3 лет – 4 балла;

-незначительные изменения в окружающей среде, не превышают существующие пределы природной изменчивости -1 балл.

Произведение коэффициентов 4, что говорит о том, что воздействие объекта низкой значимости.

Существующее состояние окружающей среды для реализации объекта оценивается как благоприятное. Район строительства характеризуется сравнительно низкой нагрузкой на компоненты природной среды. Дополнительно вносимое в экосистему воздействие объекта не нарушает её стабильности и не изменяет существующие пределы природной изменчивости.

Природоохранные либо иные, связанные с ними ограничения, по размещению объекта на выбранной площадке в ходе проведения ОВОС не выявлены.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи доступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Таким образом, реализация проектных решений при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при строгом производственном экологическом контроле не приведет к дополнительному негативному воздействию на окружающую природную среду. Воздействие будет в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по установке столба связи высотой 26,0 м, площадки под оборудование и ограждения  базовой станции, расположенной вблизи н.п. Красница Чаусского района Могилевской области.

Сотовая связь сегодня – одна из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем, средство общения, способ оперативного получения информации. На ней основана работа различных сервисов, которыми мы пользуемся практически каждый день. Банкоматы, терминалы, охранные сигнализации, системы денежных платежей, автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии и др. сервисы работают при помощи услуг мобильных операторов. А чтобы закрыть так называемые «дыры» в покрытии сетей, сотовые операторы устанавливают свои базовые станции на офисных зданиях, производственных помещениях, магазинах, крышах жилых домов, рекламных щитах, столбах освещений и на др. сооружениях. Это дает возможность более равномерно покрыть район и позволить мобильным устройствам надежно регистрироваться в сети.

Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть, имеет вид шестиугольных ячеек (сот).

Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередатчика в зону действия другого.

Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые станции, которые обычно располагают на крышах зданий, вышках, различных сооружениях, осветительных опорах и т.п.

Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь информацией. Если телефон выходит из поля действия базовой станции (или качество радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с другой.

Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что позволяет оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие.

Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со стационарной телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора делать звонки абонентам другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные и со стационарных на мобильные.

Когда мобильный телефон включается, он отвечает на определенные сигналы управления расположенных поблизости базовых станций. Когда будет найдена ближайшая базовая станция в сети, к который телефон приписан, устанавливается соединение. Затем телефон бездействует, лишь иногда обновляя связь с сетью, до того, как пользователь не пожелает сделать или принять вызов.

Мобильные телефоны используют автоматическое управление энергопотреблением в качестве средства сокращения мощности передатчика до минимально возможного при поддержании высокого качества связи.

Многие спрашивают, почему базовые станции размещаются не только в индустриальных районах или областях, отдаленных от мест проживания. Есть несколько причин: во-первых, если оборудование размещается слишком далеко от пользователей, оно не только дает плохое качество связи, но и служит причиной увеличения выходной мощности телефонов для поддержания соединения. Во-вторых, есть практические ограничения географической области, которую базовая станция может фактически обслужить, особенно при большом количестве пользователей. Базовые станции должны быть расположены ближе к абоненту, чтобы вместе обеспечивать достаточный уровень сигнала и пропускную способность. Каждая базовая станция должна работать на очень низком уровне мощности во избежание помех другим станциям, расположенным поблизости. Должным образом разработанная сеть будет оптимизировать зону покрытия и мощность и поэтому работать только на самых низких уровнях мощности, необходимых для обеспечения хорошей связи.

Объекты для размещения базовых станций (БС) выбираются службой планирования сети и таким образом, чтобы получать максимально высокое качество связи.

В крупных городах местоположение планируемой базовой станции выбирается с точностью до 50 метров, поэтому так важно размещение станции на конкретном объекте или вместо одной БС размещать две или более.

В соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными нормами основным критерием безопасного размещения базовых станций, является «предотвращение создания на открытой территории и в зданиях интенсивности электромагнитного излучения, превышающей предельно допустимые значения» (не более 10мкВт/см²).

Да, базовая станция сотовой связи (точнее, антенны базовых станций) – это источник электромагнитного излучения, электромагнитных волн радиочастотного диапазона. Такого же излучения, как радио, эфирное телевидение, радиостанции служб такси, спецсвязь и т.п., т.е. того, что ежедневно окружает каждого человека, особенно жителей крупных городов в любой точке земного шара.

Базовые станции являются приемо-передающими радиотехническими объектами, излучающими электромагнитную энергию в УВЧ диапазоне (300-3000Гц). Кроме того, некоторые базовые станции дополнительно оснащены комплектом приемо-передающего оборудования радиорелейной связи, работающим в СВЧ диапазоне (3-30 Гц), отвечающим за интеграцию данной БС в сеть целом.

Приемопередающее оборудование базовых станций, кроме антенн, не является источником, потенциально опасным с точки зрения биоэлектрической совместимости.

Радиочастотные поля являются неионизирующими и не разрушают молекулярную структуру биологического материала. Международно-признанная, независимая “Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения” (ICNIRP) выпустила руководящие принципы, устанавливающие безопасные уровни воздействия РЧ-излучения на всех членов общества.

Несмотря на рекомендации ICNIRP, в каждой стране разработаны и приняты свои нормативы, определяющие безопасный для населения уровень электромагнитного излучения.

В Республике Беларусь таким нормативным документом являются «Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к установке и эксплуатации систем сотовой связи», утвержденные постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь №14 от 01 февраля 2010 года.

Нормируемый параметр – плотность потока энергии электромагнитного поля. Предельно-допустимый уровень - 10 мкВт/см2 при постоянном пребывании всех групп населения в зоне действия базовых станций.

Действующие в нашей стране нормативные документы разрешают размещение базовых станций (а точнее – антенн базовых станций) не только на производственных и административных зданиях, но также на жилых домах, общежитиях, зданиях учреждений образования и здравоохранения, в том числе на зданиях школ, поликлиник, больниц (в том числе детских) и на их территориях.

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация  на строительство базовой станции сотовой связи содержит раздел расчетов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения застройки (ЗОЗ).

Необходимо отметить, что Унитарное предприятие «А1» при размещении базовых станций сотовой связи неукоснительно соблюдает нормы действующего законодательства Республики Беларусь, в том числе в области санитарно- эпидемиологического благополучия населения. Полагаем возможным утверждать, что размещенные в строгом соответствии с действующими санитарными нормами базовые станции сотовой связи Унитарного предприятия «А1» не привносят негативных для человека физических факторов в среду обитания населения, тем самым обеспечивая реализацию законного права физических лиц на благоприятную среду обитания.

Без сотового телефона мы уже не представляем свою жизнь и будем пользоваться мобильной связью в любом случае. Даже зная о невидимой опасности облучения от компьютеров, телевизоров, СВЧ и других бытовых приборов, загрязнения воздуха автомобильными выхлопами и других «подводных камнях» удобных для нас вещей и технологий, люди не отказываются от этих благ цивилизации.

Бурная современная жизнь просто накрывает нас лавиной технических новшеств, «гаджетов» и технологий, которые работают посредством каналов сотовой связи, что приводит и далее будет приводить к неизбежному росту количеству базовых станций. И раз уж мы создали эти умные машины и технологии, нужно уметь с ними уживаться.

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по установке столба связи высотой 26,0 м, площадки под оборудование и ограждения.

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,0694 га, расположен на землях ОАО «Рудея Гранд» Чаусского района Могилевской области.

Заказчиком проекта строительства унитарное предприятие по оказанию услуг «А1».

Основное направление деятельности предприятия – предоставление телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси.

Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 г., став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 г. входит в состав международной группы A1 Telekom Austria Group, являющейся европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров беспроводных услуг. До августа 2019 г. компания вела операционную деятельность под брендом velcom.

Абонентами мобильной связи A1 в Беларуси являются более 4,9 миллионов человек, свыше 1 млн домохозяйств имеют возможность доступа к сети фиксированной связи по технологиям GPON и Ethernet во всех областных городах и большинстве районных центров. Кроме того, A1 предоставляет услуги цифрового телевидения IPTV под брендом VOKA, а также услуги хранения данных и облачные сервисы на базе собственного дата-центра, одного из крупнейших в стране. В компании работают около 3000 человек, а фирменные центры продаж и обслуживания расположены во всех крупных населенных пунктах страны.

Компания «A1»  предоставляет на территории Беларуси услуги мобильной связи стандарта GSM 900/1800, UMTS 900/2100 (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+), а также 4G (LTE, в сети инфраструктурного оператора beСloud). Абонентам доступен полный набор базовых услуг, а также дополнительные сервисы. Звонки HD-формата и скоростной интернет доступны на территории, на которой проживает 99% населения страны.

Также A1 является одним из крупнейших в Беларуси частным оператором фиксированного интернет-доступа, предоставляя абонентам высокоскоростной доступ в интернет на основе собственной оптоволоконной сети по технологиям Ethernet и GPON. При этом для клиентов-юридических лиц оказывается комплекс услуг по организации доступа в интернет по индивидуальной волоконной линии.

Активное развитие сети происходило в 2016—2018 гг., когда к сети оператора присоединились абоненты провайдеров «Атлант Телеком» (Минск), «Айчына плюс» (Минск), «Белинфонет» (Минск), «Гарант» (Гомель и Витебск), «Саммит» (Полоцк), «Ранак Медиа» (Светлогорск) и частично «Деловая сеть» (Минск).

В списке приоритетных направлений деятельности A1 как социально ответственного бизнеса – помощь детям и поддержка национальной самоидентификации. Компания гордится долгой историей благотворительности и помощи нуждающимся детям, а также реализует масштабные социальные образовательные проекты.

A1 также стремится помочь белорусам заново открыть свое наследие: традиции, историю, культуру и другие элементы национального достояния. Компания обращает особое внимание на важнейшие белорусские артефакты, такие, как белорусский язык, национальное искусство и уголки нетронутой природы.

Район размещения планируемой хозяйственной деятельности

Согласно акта выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания базовой станции сотовой подвижной электросвязи по объекту «Возведение базовой станции вблизи Красница Чаусского района Могилевской области» утвержденный председателем Чаусского районного исполнительного комитета, согласованного председателя Могилевского областного исполнительного комитета от 19.01.2022г.;

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,0694 га, расположен на землях ОАО «Рудея-Гранд», характеризующиеся как земли сельскохозяйственного назначения, в том числе (другие виды земель) – 0,0694га. Выделенный участок расположен вне  границ населенного пункта.

Территория вокруг проектируемого объекта представляет собой пустырь. На территории выделенного участка отсутствуют деревья и кустарники.

Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в сентябре 2021 г. в М 1:500.

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в марте 2022 г.

Продолжительность строительства 3,5 месяца.

Земельный участок имеет ограничения прав в связи с расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт; на природных территориях, подлежащих специальной охране( в водоохранной зоне реки Реста).

В границах проведения работ по строительству базовой станции и размещения кабельной линии отсутствуют зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей.

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

Таблица 2.

Показатели генерального плана в границах работ

| Поз. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | га | 0,0003 |  |
| 2 | Площадь застройки | га | 0,0003 |  |
| 3 | Плотность застройки | % | 100 |  |

Рисунок 1 – Схема размещения объекта

Основные характеристики проектных решений

В соответствии с заданием на проектирование строительным проектом предусматривается строительство новой базовой станции на земельном участке  расположенном вблизи н.п. Красница Чаусского района Могилевской области.

Сооружение базовой станции относится к К-5 классу сложности объекта согласно СН 3.02.07-2020.

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по установке железобетонного столба высотой Н=26м и площадки под оборудование наружного исполнения Унитарного предприятия «А1» вблизи н.п. Красница Чаусского района Могилевской области.

Столб высотой Н=26м от уровня земли запроектирован железобетонным. На оголовке столба устанавливаются три антенные опоры для размещения антенн связи. Рядом со столбом устанавливается железобетонная площадка под оборудование наружного исполнения. Для прокладки фидеров от оборудования наружного исполнения до антенн связи предусмотрено устройство кабельроста.

Столб запроектирован в виде железобетонной стойки марки СК26.1-1.1 по ГОСТ 22687.1-85. Стойка высотой Н=26м устанавливается в грунт на отм. -4,000 в заранее пробуренное отверстие и усиливается двумя ригелями по серии 3.407-115 вып.5. На оголовке стойки устанавливаются три антенные опоры объединенные на одном основании. Антенные опоры запроектированы высотой Н=5м из прямошовных электросварных труб Ø89х4 по ГОСТ 10704-91. В основании стойки устанавливаются две антенные опоры высотой Н=3,0м из прямошовных электросварных труб Ø89х4 по ГОСТ 10704-91. Для обслуживания антенн вдоль ствола стойки запроектирована металлическая лестница от отм. +2,500 до отм. +22,000. Лестница выполнена из квадратной трубы 40х5мм по ГОСТ 30245-94. Лестница крепится к столбу при помощи хомутов на болтах М16. Ходовые ступени выполнены из круглой стали ∅20мм. Вдоль лестницы устанавливается страховочный стержень ∅12мм. Конструктивные решения представлены в комплекте 001/22-В-АС.

Площадка под оборудование наружного исполнения запроектирована железобетонной размерами 2,7х1,0м. Площадка выполнена из бетона С30/37, XF3, Cl 0.20, Dmax22, D2.0 и армирована одной сеткой ø10S500-100 95x265 по ГОСТ 23279-85. На площадке предусмотрена установка стойки для щитка ВРУ. Стойка запроектирована из уголков L75х5 по ГОСТ 8509-93. Конструктивные решения представлены в комплекте 001/22-В-АС.

Для прокладки фидеров от оборудования наружного исполнения до столба запроектирована трасса кабельроста, выполненная из кабельного лотка MKS 620 FT c крышкой DRL 200 FT производства фирмы «OBO Bettermann». Для прокладки фидеров вдоль ствола столба запроектирована трасса кабельного лотка. В качестве кабельных лотков принят кабельный лоток марки MKS 620 FT c крышкой DRL 200 FT производства фирмы «OBO Bettermann». Секции кабельных лотков крепятся между собой при помощи соединителей DRL H FT производства фирмы «OBO Bettermann» на болтах. Кабельные лотки крепятся к стойке столба при помощи хомутов на болтах и сварке. Конструктивные решения представлены в комплекте 001/22-В-АС.

Таблица 3

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1.Базовая станция GSM900/1800, UMTS-2100 производства фирмы ZTE, Китай в составе: - радиочастотный модуль R8862AS9000 - радиочастотный модуль R8862AS2100 - базовый модуль с блоком контроля и управления V9200 | 4 4 1 |
| 2. Направленная антенна производства фирмы "Huawei": - ATR4518R6v06 | 4 |
| 3. Радиорелейная станция (РРС) производства фирмы «Ericsson» (Швеция) типа: «Mini Link (1+0)» в комплекте с параболической антенной ( 0,6 м | 1 |
| 4. Система питания ТКШ Outdoor Large (шкаф наружного исполнения) | 1 |

Для включения проектируемой базовой станции в существующую сеть сотовой подвижной связи предусмотрена организация радиорелейных линий.

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=20°; Сектор 2 - Аз.=100°; Сектор 3 - Аз.=260°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 18ГГц по схеме (1+0) БС (Сухари) по азимуту 352º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Время работы – 24 часа в сутки.

Напряжение питания – 380/220 В переменного тока

Для учета и распределения электроэнергии предусматривается щиток БП-40 со счетчиком типа СС-301 и аппаратами защиты.

Проектируемая базовая станция сотовой связи по своему назначению относится к передающим радиотехническим объектам. Источником электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в окружающее пространство для данного объекта будут являться только передающие антенны базовой станции «А1». Другие источники ЭМИ радиочастотного диапазона в данном месте отсутствуют. Станционное оборудование БС электромагнитных полей в окружающее пространство не излучает.

Рисунок 2 – Секторная антенна

2

Рисунок 3– Антенна РРС

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники БС относятся к потребителям 3 категории.

Расчетная мощность электрооборудования – 5,0кВт.

Время и режим работы объекта на излучение – круглосуточно.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Расчет зоны обслуживания проектируемой базовой станции выполнен и согласован в установленном порядке Заказчиком.

Расчет проектируемых радиорелейных соединительных линий выполнен Заказчиком.

Характеристики оборудования, антенн и БС в целом приведены в характеристиках РТО сотового оператора.

Планируемое к размещению оборудование разрешено для применения в Республике Беларусь.

Организация труда и штаты

Режим работы базовой станции – круглосуточный

Постоянного пребывания работающих не требуется

Краткая характеристика применяемого оборудования

Параметры антенн

Характеристиками излучения являются коэффициент излучения, диаграмма направленности, ширина главного лепестка, относительный уровень побочных максимумов, коэффициент направленного действия, эффективная площадь, действующая высота и т.п.

Они являются параметрами, связанными с энергией в виде электромагнитного излучения.

Коэффициент усиления антенны – отношение напряженности или плотности потока энергии (далее – ППЭ), создаваемой данной антенной на некотором расстоянии в направлении максимального излучения, к напряженности или ППЭ, создаваемой на том же расстоянии и в том же направлении идеальной изотропной антенной, при условии, что мощности, подводимые к обеим антеннам, одинаковые.

Диаграмма направленности антенны – представляемая в графической либо табличной форме зависимость уровней ЭМП, создаваемых антенной, от угла относительно направления максимального излучения в горизонтальной и (или) вертикальной плоскостях при постоянстве излучаемой мощности и расстояния от точки наблюдения до антенны.

По известному значению коэффициента усиления можно найти эффективную площадь и действующую высоту антенны. Значения коэффициентов усиления приведены в таблицах выше.

По известной диаграмме направленности можно найти ширину главного лепестка, относительный уровень боковых максимумов, а также получить представление о коэффициенте направленного действия.

Диаграмма направленности антенн в вертикальной плоскости рассчитана таким образом, что основная энергия излучения (более 90 %) сосредоточена в довольно узком "луче". Он всегда направлен в сторону от сооружений, на которых находятся антенны БС, и выше прилегающих построек, что является необходимым условием для нормального функционирования системы.

Рисунок  4 – Диаграмма направленности антенны РРС в вертикальной плоскости

Рисунок 5–Диаграмма направленности антенны РРС в горизонтальной плоскости

- АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА)

Альтернативные варианты размещения объекта не рассматривались ввиду того, что проектными решениями предлагается использование территории, оптимально подходящей при планировании покрытия сети данной местности.

Данный вывод сделан на основании изучения комплекса условий, необходимых для строительства и дальнейшего функционирования БС, а именно:

-  расчетов предполагаемых зон радиопокрытия географической территории,

- возможность подключения к источнику элктроснабжения.

В рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду рассматривалось два варианта:

1)реализация проектных решений;

2)отказ от реализации проектных решений («нулевая» альтернатива).

Таблица 4

| Компонент природной среды | Характеристика воздействия |
| --- | --- |
|  | Реализация проектных решений | «Нулевая» альтернатива |
| Атмосферный воздух | отсутствует | отсутствует |
| Воздействие физических факторов – шума, инфразвука, ультразвука, теплового излучения | отсутствует | отсутствует |
| Поверхностные и подземные воды | отсутствует | отсутствует |
| Геологическая среда | низкой значимости | отсутствует |
| Земельные ресурсы и почвенный покров | отсутствует | отсутствует |
| Растительный и животный мир, леса | отсутствует | отсутствует |
| Природные объекты, подлежащие особой или специальной охране | отсутствует | отсутствует |
| Последствия чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций | отсутствуют | отсутствуют |
| Воздействие ЭМИ | низкой значимости | отсутствуют |
| Сопутствующий положительный социально-экономический эффект | да | нет |

Альтернативные варианты технологического решения для включения проектируемой базовой станции в существующую сеть сотовой подвижной связи могут быть:

-организации радиорелейной линии – принятое в проекте;

-строительство кабельной канализации – прокладка волоконно-оптического кабеля  - нецелесообразное.

Нецелесообразность строительства кабельной канализации заключается в следующем:

-увеличение протяженности работ;

-значительное воздействие на компоненты природной среды: земельные ресурсы, почвенный покров, растительный мир при строительстве.

-возможные проходы через заросшие лесом участки при строительстве с сопутствующей вырубкой лесной растительности;

-возможное нарушение сложения заболоченных грунтов.

Изменение места расположения БС не представляется возможным в связи со спецификой организации сотовой связи.

- ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Природные компоненты и объекты

    - Климат и метеорологические условия

Регион расположения данного объекта по климатическим условиям согласно СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология», относится к климатическому району II а (нормально-влажный).

Климат района умеренно-континентальный со сравнительно теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха от +4,8 градуса С в северных территориях до +5,2 градуса С на юге. Самым холодным месяцем является январь с среднемесячной температурой воздуха -7,7 градуса С, а самым теплым - июль со среднемесячной температурой +18,2 градуса С. Среднегодовое количество осадков составляет 642 мм. Наибольшее количество их приходится на июль-август месяцы. Средняя продолжительность безморозного периода в воздухе - 148-150 дней, а на поверхности почвы - 128-130 дней.

Наблюдениями установлено, что самые ранние заморозки наблюдаются в первой половине октября, а самые поздние - в последней декаде мая.

Как и для всей Беларуси, для Чаусского района характерна высокая относительная влажность воздуха, которая с октября по март превышает 80% и такой же высокой остаётся в ночные часы остальных месяцев, лишь днём понижаясь до 50 - 60%. Средняя многолетняя величина атмосферного давления в районе метеорологической станции Могилёв 745 мм рт. ст. (993 гПа).

По данным областного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды неблагоприятные метеорологические условия, характеризующиеся наличием штилей, для данной местности крайне редки. Господствующее направление ветров в теплый период года – западное и северо-западное, в холодный период года – южное, юго-западное и западное.

Господствующие ветры на территории района - переменные: северо-восточные, западные и северо-западные.

Большое влияние на формирование климата оказывает хозяйственная деятельность человека (осушение болот, высечка лесов, строительство промышленных предприятий, сжигание топлива и т.д.). Так, в связи с осушением болот наблюдаются значительные контрасты в температурах почвы и воздуха в течение суток, чаще наблюдаются заморозки на поверхности почв.

В целом на территории Беларуси за последние 20 лет заметно усилилась экстремальность гидрометеорологических явлений. Ежегодно регистрируется от 10 до 30 случаев опасных гидрометеорологических явлений, в связи с изменением климата значительно усиливается их интенсивность. Примерно 80% случаев приходится на теплый период года (заморозки, шквалы, сильные ливни, град, засухи). Наводнения, ливни, сильный снегопад,  туманы, периоды экстремальной жары, засухи, лесные пожары, гололед ежегодно наносят существенный экономический ущерб и приводят к человеческим жертвам.

Большое влияние на формирование климата оказывает хозяйственная деятельность человека (осушение болот, высечка лесов, строительство промышленных предприятий, сжигание топлива и т.д.). Так, в связи с осушением болот наблюдаются значительные контрасты в температурах почвы и воздуха в течение суток, чаще наблюдаются заморозки на поверхности почв.

Рисунок 6– Фрагмент карты изменения агроклиматических зон Беларуси

Анализ комплекса метеорологических характеристик показывает, Чаусский район относится к районам с малой повторяемостью неблагоприятных погодных условий.

3.1.2.  Атмосферный воздух

Состояние воздуха определяется в ближайших пунктах мониторинга (г. Могилев).

Мониторинг атмосферного воздуха проводят на шести пунктах наблюдений с дискретным режимом отбора проб.

По результатам стационарных наблюдений в 2020 году, качество воздуха не всегда соответствовало установленным нормативам. Превышения нормативов качества в воздухе зафиксированы по твердым частицам (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) и формальдегиду. Однако, по сравнению с 2019 г. отмечено снижение содержания в воздухе загрязняющих веществ.

По результатам наблюдений в 1 квартале 2021 года, состояние атмосферного воздуха по определяемым загрязняющим веществам в I квартале 2021 г. соответствовало установленным нормативам качества.

В аналогичном периоде 2020 г. уровень загрязнения воздуха твердыми частицами (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) был ниже, азота диоксидом и серы диоксидом – незначительно выше. Содержание в воздухе углерода оксида и сероводорода по сравнению с 1 кварталом 2020 г. существенно не изменилось.

Максимальная из разовых концентраций твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) составляла 0,9 ПДК, азота диоксида – 0,5 ПДК, углерода оксида и сероводорода – 0,3 ПДК, серы диоксида и бензола – 0,1 ПДК. Концентрации серы диоксида и сероводорода были преимущественно ниже пределов обнаружения.

## Радиационное загрязнение территории

В результате аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Республики Беларусь, на которой проживало более 15% населения. Около 70 % всех веществ, выброшенных при взрыве, выпало на территории Беларуси. Радиационная обстановка Могилевской области представлена на рис.1.

3.1.3.  Поверхностные воды

Все реки Беларуси принадлежат к равнинному типу со снеговым, дождевым и подземным питанием. В теплый период года осадки образуют сток непосредственно после выпадения и, частично, за счет образования грунтовых вод, которые могут попадать в речную сеть значительно позже и на удалении от территории выпадения осадков. В холодный период осадки накапливаются в виде снега, таяние которого весной вызывает половодье.

Вся речная сеть относится к бассейну реки Днепр. Реки района имеют равнинный характер, медленное течение, волнистое русло, пойменные долины. Для них характерно смешанное питание (грунтовых, атмосферных и за счет талых вод).

По гидрологическому районированию Республики Беларусь рассматриваемая территория относится к Центральноберезинскому гидрологическому району.

– проектируемый объект

Рисунок 7 – Фрагмент карты гидрологического районирования зон Беларуси

На востоке Могилёвской области в междуречье Прони, Баси и Ресты расположен Чаусский район, он занимает часть Оршанско-Могилёвской равнины. Ведущую роль в формировании рельефа принадлежит Сожскому леднику и его водно-ледниковым потокам. Территория района равнинно-холмистая, имеет общий наклон с севера на юг. Площадь - 1471 кв.км., из них пашни - 53006 га, луговые - 27500 га, лесов - 44780 га, болот - 3790 га, воды - 1780 га.

Город Чаусы (белорусское название Чавусы) - центр Чаусского района, расположен на реке Бася. Находится на расстоянии 41 км от Могилёва, в 5 км от железнодорожной станции Чаусы на линии Могилёв-Кричев. Город - узел автодорог на Могилёв, Кричев, Мстиславль, Чериков. Предприятия города выпускают молочную продукцию, осуществляют первичную обработку льна, изготавливают строительные материалы.

На севере Чаусский район граничит с Дрибинским, на западе - с Славгородским и Быховским, на востоке - с Мстиславским и Чериковским районами Могилевской области. Самая крупная река - Проня, которая имеет два притока - реки Бася и Реста. Много мелких речушек. На притоке Ресты, реке Рудея, построена плотина и создано водохранилище с зеркалом 265 га. На берегах водохранилища расположены санатории-профилактории: "Реста", "Заря", "Радуга" и дом-интернат для одиноких престарелых и инвалидов.

Река Проня – имеет небольшую длину, равную 172 километрам. Водосборный бассейн артерии немногим менее 5 тысяч квадратных километров.

Долина реки в Белоруссии хорошо разработана, имеет глубоко врезанную, чашеобразную форму. Береговая линия отличается крутизной, обрывистостью. В некоторых местах подойти к объекту нельзя из-за большой высоты, равной 20 метрам.

Ширина артерии составляет 15-17 метров. Иногда происходит расширение речки. От одного до другого берега ширина превышает 50-метровый размер.

Питается речная система в результате таяния снежного покрова. В Белоруссии происходит это явление в марте. Весной разливается объект на несколько сотен метров. Обычно возвращается в естественное русло через 15-20 дней. Повышается уровень воды на 3-4 метра.

Льдом покрывается река Проня в Беларуси в последние ноябрьские дни. Рядом с устьем лед на поверхности появляется в декабре. Полностью открывается вода в последние мартовские дни. Часто сдвигается ледостав на несколько недель позже.

Рисунок 8

Располагается Проня на территории Белоруссии. Является правым притоком Сожа, втекающим в Днепр. Протекает речка по Витебской и Могилёвской областям. Отличается артерия извилистостью, непредсказуемостью.

В Чаусском районе более 20 криниц и криничек. Точнее сказать сложно, так как наряду с известными и почитаемыми – Байковские родники, криницы в Шеперево, Каменке – есть и полузабытые, неприметные источники.

Озера

Озеро Бегунье находится в Чаусском районе Могилевской обл., примерно в 9 км на юг от г. Чаусы, примерно в 0,2 км на северо-восток от д. Петуховка и относится к бассейну р. Проня (пр. приток р. Сож), в пойме которого оно расположено. Местность преимущественно равнинная, местами холмисто-грядистая, поросшая кустарником и редколесьем, местами болотистая. На востоке расположен обширный лесной массив.

Рисунок 9

Озера Видлин (2 безымянных озера) находятся в Чаусском районе Могилевской обл., примерно в 5 км на северо-запад от г. Чаусы, примерно в 2,4 км на восток от д. Видлин и относятся предположительно к бассейну р. Реста.

ДРАНУХА (Безымянные) *

Рисунок 0

ДРАНУХА (Безымянные)

В районе д. Дрануха, расположенной примерно в 5 км на юго-восток от г. Чаусы, в припойменной и пойменной зонах р. Проня находятся 14 безымянных пойменных и старичных озер. Данные озера относятся к Чаусскому району Могилевской обл. Сведений об их параметрах и окружающей их местности не найдено.

3.1.4.  Геологическая среда и подземные воды

В геологическом отношении Чаусский район отнесен к центральной зоне и на поверхности из геологических комплексов преобладают супесчаные и суглинистые отложения Сожской морены. Надморенные флювиогляциальные отложения также развиты довольно широко.

Рисунок  11

Полезные ископаемые дочетвертичных отложений

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по установке столба связи высотой 26,0 м, площадки под оборудование и ограждения.

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,0694 га, расположен на землях ОАО «Рудея Гранд» Чаусского района Могилевской области.

Территория вокруг проектируемого объекта представляет собой пустырь. На территории выделенного участка отсутствуют деревья и кустарники.

Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в сентябре 2021 г. в М 1:500.

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в марте 2022 г.

Площадка расположена вблизи н.п. Красница. В геоморфологическом отношении приурочена к Могилевской равнине. Прилегающая к площадке территория характеризуется пологоволнистым рельефом с превышениями не более 5 м. Абсолютная отметка устьев выработок составляют 176,25 м (прил.9). Неблагоприятные геологические  процессы не выявлены. Затруднений поверхностного стока не отмечено.

В геологическом строении участвуют моренные отложения сожского горизонта (gIIsz), представленные супесью пластичной консистенции бурого цвета с гравием и мелкой галькой до 5%. Скважиной глубиной 10,0 м полностью не пройдены. Толщина растительного слоя составляет 0,2 м.

По результатам химанализа (прил.8) грунты неагрессивны к бетону марки W4 - W12 (класс среды по условиям эксплуатации ХА0).

Подземные воды в период проведения полевых работ (начало марта 2022 г) не встречены.

За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня земли у основании столба, что соответствует абсолютной отметке 176.300.

На площадке строительства имеется плодородный слой грунта. Деревья и кустарники на территории площадки отсутствуют. Перед началом строительно-монтажных работ плодородный слой срезается, а после окончания строительно-монтажных работ выполняется рекультивация плодородного грунта и благоустройство территории – посев газона.

Подземные воды

На участках, не испытывающих техногенного загрязнения, пресные подземные воды Республики Беларусь по качеству в основном удовлетворяют требованиям, предъявляемым к питьевым водам (СанПиН 10-124 РБ 99).

В большинстве случаев качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 по таким показателям как повышенное содержание железа, марганца и низким значениям фтора, йода, окисляемости перманганатной, что обусловлено влиянием естественных (природных) факторов.

Признаком загрязнения подземных вод служит появление в них специфических ионов и компонентов: присутствие в повышенных количествах нитрит-иона и иона аммония может свидетельствовать о проникновении бытовых и фекальных стоков; наличие хлорорганических и фосфорорганических соединений—о фильтрации с пестицидов.

Наиболее высокие уровни загрязнения подземных вод формируются в пределах сельских населенных пунктов, где на сельскохозяйственное загрязнение накладывается коммунально-бытовое. Наибольшей интенсивностью на этих участках отличается нитратное загрязнение.

Значительное влияние на загрязнение подземных вод оказывают объекты коммунальных служб – свалки твердых коммунальных и бытовых отходов. Химический состав грунтовых вод на участках их размещения глубоко трансформирован. Характерными компонентами загрязнения здесь являются: NO3-, Cl-, SO42-, NH4+, K+, Na+.

Объектами наблюдения при проведении мониторинга подземных вод в Беларуси являются грунтовые и артезианские подземные воды. Наблюдения проводятся по гидрогеологическим (наблюдений за уровнем и температурой подземных вод) и гидрохимическим показателям.

В соответствии с гидрогеологической зональностью находится химический состав и минерализация грунтовых вод.

Анализ качества подземных вод(макрокомпоненты). Значительных изменений по химическому составу подземных вод не выявлено. Величина водородного показателя изменяется в пределах 6,04-8,8 ед., из чего следует, что подземные воды бассейна обладают нейтральной и слабощелочной реакцией. Показатель общей жесткости изменялся в пределах от 0,6 до 5,97 моль/дм3 , что свидетельствует об изменении жесткости подземных вод от мягких до умеренно жестких.

Грунтовые воды бассейна р. Днепр. Грунтовые воды бассейна в основном гидрокарбонатные кальциевые.

Артезианские воды бассейна р. Днепр. В основном гидрокарбонатные магниево-кальциевые, значительно реже встречаются гидрокарбонатные кальциевые и хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды. Качество артезианских вод, в основном, соответствовало установленным требованиям.

Температурный режим подземных вод при отборе проб колебался в пределах от 5,0 оС до 10,0оС.

Гидродинамический режим

Сезонный режим грунтовых вод. В 2020 г. наиболее высокое положение уровней грунтовых вод в основном отмечалось в марте-апреле, июне-июле, наиболее низкое – в октябре-ноябре. С конца 2019 г. наблюдался подъем уровней вплоть до марта-апреля 2020 г., достигающий максимальных значений в основном в марте, далее в скважинах наблюдалось снижение уровня воды до мая, сменившееся подъемом с максимальными отметками в июне-июле. Затем наблюдался осенний спад уровней грунтовых вод до октября-ноября. В октябре-декабре в некоторых скважинах прослеживается подъем уровня воды.

Температурный режим грунтовых вод характеризовался изменением температур от 4,0 оС до 11,5 оС.

Сезонный режим артезианских вод. В 2020 г. минимальное положение уровня в основном наблюдалось в сентябре-октябре, максимальное – в марте-апреле, июне. Следует отметить, что сезонный режим артезианских вод в большинстве скважин характеризуется подъемом уровней, начавшимся в конце предыдущего года и продолжающимся до марта 2020 г., далее, после небольшого спада, снова наблюдался подъем с максимальными отметками в июне-июле, после которого до конца 2020 г. прослеживался спад уровней.

Температурный режим артезианских вод характеризовался изменением температур от 7,5 оС до 8,5 оС.

В результате наблюдений по гидрохимическим показателям в 2020 г. установлено, что в целом физико-химический состав опробованных грунтовых и артезианских вод по содержанию в них основных физико-химических показателей соответствует установленным требованиям качества вод.

Исключение составляют локальные участки, где выявлены превышения предельно допустимой концентрации (далее – ПДК) по окисляемости перманганатной в 1,02-2,11 раза, окиси кремния в 1,08-2,74 раза, нитрат-иону в 1,86 раза, органолептическим свойствам: цветность – в 1,79-7,02 раза и мутность – в 1,07-65,2 раза. Кроме того, везде отмечается повышенное содержание железа. Такие показатели, не удовлетворяющие установленным нормам, формируются под влиянием как антропогенных (сельскохозяйственное, коммунально-бытовое загрязнение), так и природных (высокая проницаемость покровных отложений, присутствие фульво-и гуминовых веществ в почве, литологический состав водовмещающих пород, обильные выпадения атмосферных осадков) гидрогеологических факторов.

В результате наблюдений по гидрогеологическим показателям 2020 г. установлено:

-подземная гидросфера находится в постоянном изменении и зависит от сочетаний режимообразующих условий и факторов: физико-географических, геоморфологических, геологических, гидрогеологических, причем изменение гидродинамического режима подземных вод в естественных и слабонарушенных условиях во многом определяется метеорологическими факторами (количеством атмосферных осадков и температурой воздуха);

-территория республики характеризуется областью сезонного весеннего и осеннего питания, соответственно этим сезонам в годовом ходе уровней грунтовых и артезианских вод отмечаются подъемы, сменяемые спадами;

-колебания уровней напорных вод практически повторяют колебания уровней грунтовых вод, что подтверждает хорошую гидравлическую взаимосвязь между водоносными горизонтами и водами поверхностных водотоков и водоемов;

-на основе анализа сезонных изменений уровней подземных вод установлено, что в 2020 г. прослеживался общий спад уровней на 0,01-0,89 м для грунтовых вод (в среднем – на 0,35 м) и на 0,01-0,45 м (в среднем – на 0,15 м) – для артезианских вод;

Среднее снижение уровней подземных вод по типовым скважинам в пределах бассейнов рек составило: р. Днепр – 0,12 м для грунтовых вод и 0,3 м для артезианских вод.

3.1.5.  Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Почвенный покров - это первый литологический горизонт, с которым соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателями, т.е. способностью поглощать и удерживать в своем загрязняющие вещества.

В геоморфологическом отношении район работ относится к области Равнин и низин Предполесья Могилевской равнины.

– проектируемый объект

Рисунок 12 – Фрагмент карты геоморфологического районирования зон Беларуси

Формирование современного почвенного покрова определяется совместным проявлением свойств почвообразующих пород территории, их гранулометрического состава, воздействием климатических факторов, характера растительного покрова, рельефа дневной поверхности, характера деятельности человека, распространения техногенных отложений как следствия применения насыпного грунта для нивелирования поверхности. Современный почвенный покров прилегающей территории сформировался в результате совместного действия природных и антропогенных факторов.

Структура растительного покрова

Территория района,  в основном, представляет собой сельхозугодья. Леса образованы преимущественно дубом, осиной, ольхой, липой, кленом. В очень небольших количествах отмечаются другие породы, в т. ч. лесные культуры сосны.

В незначительных количествах имеются березняки и ивняки, которые распространены фрагментарно и лесохозяйственного значения практически не имеют.

В подлеске произрастают рябина, калина, жимолость, шиповник, крушина, малина, ежевика. Травянистый покров лесов состоит из различных папоротников, ожики, хвоща, грушанки, майника, кислицы, копытня, сныти, вороньего глаза, ландыша и др. растений, в том числе медоносных и лекарственных.

Территории, не занятые лесом, представляют собой пашню, пастбища, сенокосы, луга. На пахотных землях выращивается широкий спектр сельскохозяйственных культур: зерновые, кормовые, картофель, сахарная свекла и др.

Луговая растительность весьма разнообразна. В травостое встречаются овсяница луговая, лисохвост, виды мятлика, тимофеевка, луговик дернистый, мышиный горошек, чина, виды клевера, щавель кислый, лютик едкий и др. На избыточно увлажненных местах преобладают осоки и двухкисточник тростниковый.

В травостое лесных лугов встречаются из злаковых растений – луговик дернистый, перловник поникающий, полевицы и др.; из бобовых –  сочевичник весенний, горошек мышиный, клевер ползучий; из разнотравья - гравилат прибрежный, лютики, купальница европейская, купырь лесной, лабазник вязолистный, иван-да-марья, ятрышники, манжетки, золотарник, иван-чай, щавель кислый и др.

– проектируемый объект

Рисунок 13 – Фрагмент карты почвенно-географического районирования

Согласно почвенно-географическому районированию участок строительства относится к Северо-восточному округу Шкловско-Чаусскому району дерново-подзолистых и пылевато-суглинистых и супесчаных почв.

Почвообразующие породы представлены песками и супесями древне - аллювиального и водно-ледникового происхождения, лессовидными суглинками, донно-моренными опесчаненными суглинками и торфяными отложениями в основном низинного типа. Водный режим почв промывной, но здесь не наблюдается постоянного нисходящего потока влаги с проникновением ее до грунтовых вод. Условия сквозного промачивания создаются весною и во время дождливой осени, что снижает степень выраженности подзолистого процесса почвообразования. Совокупность факторов и условий почвообразования способствует развитию в основном подзолистого, дернового, болотного и солончакового процессов в чистом виде или их сочетаний. Подзолистый процесс почвообразования развивается в основном под влиянием промывного водного режима, в результате которого из верхних горизонтов (А) удаляются в первую очередь все легкорастворимые вещества, а под действием кислых соединений разрушаются первичные и вторичные минералы. Поэтому при подзолообразовании верхний горизонт постепенно обедняется органическим веществом и обособляется подзолистый горизонт (А2). Часть веществ, вынесенных из верхнего и подзолистого горизонтов, закрепляется ниже подзолистого горизонта, образуя горизонт вмывания, или иллювиальный (В), горизонт. Другая часть вымываемых веществ с нисходящим потоком воды достигает почвенно-грунтовых вод. Почвы, которые формируются на супесчаных и песчаных породах, характеризуются большой водопроводимостью и динамичностью водного режима, и в почвах происходит интенсивный вынос из верхних горизонтов легкорастворимых соединений. Дерновый процесс почвообразования развивается под влиянием травянистой растительности, органические остатки которой откладываются на поверхности почвы, затем разлагаются и обогащают верхний горизонт перегноем. В условиях республики дерновый процесс протекает в основном в сочетании с подзолистым и, является результатом единого синхронного процесса, вследствие которого гуминовые кислоты закрепляются в гумусовом горизонте, а подвижные фульвокислоты оподзоливают подгумусовый горизонт. В результате сочетания этих двух процессов формируются и преобладают (32 %) дерново - подзолистые почвы. Болотный процесс почвообразования развивается в условиях избыточного увлажнения при анаэробных условиях в восстановительных условиях. При этом ослабевают процессы минерализации органического вещества. На поверхности почвы накапливаются полуразложившиеся органические остатки в виде торфа и идет оглеение минеральной части почвы. Торфу свойственны высокая влагоемкость и низкая аэрация, и при избыточном увлажнении идет дальнейшее заболачивание.

Согласно результатов многолетних наблюдений, сохраняется устойчивая многолетняя тенденция сокращения площади сельскохозяйственных земель и увеличения площади, занятой лесными землями и землями под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями).

3.1.6.  Растительный и животный мир. Леса

Согласно геоботаническому районированию территории Республики Беларусь, естественная растительность рассматриваемого района (площад ки производства работ) относится к Оршанско-Могилевскому округу Сожского района подзоны дубово-темнохвойных лесов.

– проектируемый объект

Рисунок 14 – Фрагмент карты геоботанического районирования

Сосновые леса, являющиеся ведущей формацией, достаточно равномерно распределяются по ее территории. Они произрастают в различных эдафических условиях, в том числе на сухих песчаных дюнах и верховых болотах. На территории Гомельской области широко распространены сосняки лишайниковые, вересковые, брусничные, мшистые, черничные, долгомошные.

Сосняки лишайниковые произрастают на бедных песчаных подзолистых и дерново-подзолистых почвах. Напочвенный этих лесов образован сплошным ковром различных видов кладоний, через который пробиваются булавоносец седой, тмин песчаный, ястребинка волосистая, кошачья лапка, чабрец обыкновенный и др.

В сосняке вересковом в структуре напочвенного покрова доминирует вереск обыкновенный, соседствующий с толокняной обыкновенной, брусникой, черникой и зелеными мхами. На повышенных равнинах и склонах холмов, сложенных мощными песками с прослойками супеси, формируются сосняки брусничные с примесью ели, на более бедных почвах – сосняки с примесью березы бородавчатой. Подлесок таких сосняков образован различными кустарниками, а иногда – грабом.

Напочвенный покров сосняка брусничного образует брусника с примесью толокнянки, вереска обыкновенного, овсяницы овечьей.

Сосняки черничные приурочены в основном к пониженным участкам земной поверхности с кочковатым рельефом. В составе древостоя наряду с сосной встречаются дуб и граб. Повсеместно растет береза. Подлесочный ярус представлен грабом и ракитником. Основной фон напочвенного покрова в этих лесах образует черника, под покровом которой формируется сплошной ковер зеленых мхов. В верхнем ярусе напочвенного покрова часто встречаются голубика и орляк обыкновенный.

Березовые леса занимают коренные местообитания сведенных сосновых лишайниково-кустарничковых, кустарничково-зеленомошных, зеленомошно-черничных и кустарничково-долгомошных лесов. Нередко эти леса заселяют старые неиспользуемые пашни, а также сильно задернелые вырубки. В древостое, кроме березы бородавчатой, обычны сосна, осина и граб. В березняках во втором ярусе встречаются ель, дуб, клен и граб. Напочвенный покров часто представлен злаками. В этом случае образуется злаковый тип березняков.

Черноольховые леса приурочены к пониженным и часто заболоченным участкам земной поверхности с богатыми перегнойно-подзолистыми и перегнойно-глеевыми почвами. Подлесок хорошо развит, состоит из лещины и черемухи. В напочвенном покрове широко представлены крапива двудомная, кислица обыкновенная, различные виды осок.

Осиновые леса занимают богатые супесчаные и суглинистые почвы. В этих лесах также встречаются ель, дуб и береза. Напочвенный покров состоит из орляка, крапивы, кислицы, сныти.

Болота. Среди болот преобладают низинные; затем следуют верховые болота  и переходные болота.

Низинные болота отличаются относительно богатым видовым составом трав и высокой биологической продуктивностью. Для этих болот характерны такие растения, как канареечник, вейник ланцетный, чистец болотный, ирис желтый, сабельник, папоротник болотный, остистая и береговая осоки, камыш озерный, тростянка овсяницевая и др. Низинные болота разделяются на 2 категории: 1) болота лесные; 2) болота травяные.

Верховые болота, как правило, занимают безлесные или редко поросшие сосной равнинные пространства на водоразделах крупных рек. Питаясь в основном атмосферными осадками, они отличаются бедным флористическим составом и низкой биологической продуктивностью. Из кустарников для них характерны водяника, подбел, багульник и голубика, не требующие богатых элементами питания почв. Напочвенный покров всех верховых болот образован преимущественно сфагновыми мхами.

Переходные болота сочетают признаки низинных и переходных болот. Их древесная растительность представлена сосной, березой пушистой и ольхой черной. Наблюдается видовое разнообразие осок, тростников и вейников.

Животный мир

На территории района обитают лоси, косули, волки, лисы, бобры и другие животные.  В декабре 2017 года Чаусский лесхоз снова выиграл открытый конкурс в рамках программы «Белорусский лес», по которому было закуплено 25 особей оленя благородного.

Из ненормированных видов животных на территории района можно встретить:

- Зверей: белку, волка, зайца-беляка, зайца-русака, куницу лесную, куницу каменную, лисицу, норку американскую, ондатру, енотовидную собаку, хорька лесного.

- Птиц : боровую дичь — вальдшнепа, вяхиря, рябчика; полевую дичь — голубя сизого, куропатку серую, перепела, водоплавающую и болотную дичь — баклана, бекаса, гуся белолобого, гуся гуменника, гуся серого, канадскую казарку, камышницу, крякву, лысуху, пастушка, поганку большую, утку серую, цаплю серую, чернеть красноголовую, чернеть хохлатую, чирка-трескунка, чирка-свистунка, широконоску.

Рыбы представлены несколькими семействами. Преобладают карповые: плотва, уклейка, лещ, карась, елец. Встречаются окунь, щука, голец. Из пресмыкающихся и земноводных водятся ужи, ящерицы, лягушки, жабы.

Ухудшение состояния окружающей среды, широкое применение пестицидов и других токсикантов нарушает естественный баланс, сокращает видовое многообразие и приводят к уничтожению объектов живой природы. Ускорение этих процессов может привести к необратимым экологическим последствиям, представляющим угрозу всему живому в регионе.

Разнообразие животного мира, обитающего на территории объекта строительства, было определено на основании полевых исследований, проведённых специалистами УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» , и данных специализированной литературы.

3.1.7.  Природные комплексы и природные объекты

В районе расположены

Криницы "Байково", находящиеся в 2,5 км от деревни Новоегоровка.

Валун вблизи деревни Новоалександровка. Валун является уникальным геологическим объектом. Его ширина составляет 1,8 м, а длина - 2 м, высота - 1,6 м. Порода валуна - темно-серый гранит-рапакиви.

Городской парк города Чаусы, заложенный в 1884 году. Сейчас в парке находится мемориальный комплекс из двух братских могил советских воинов и ревкомовцев, а рядом – аллея Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда – уроженцев Чаусского района.

Дуб-великан в деревне Риминка. Возраст дуба оценивается примерно 300-ми годами. Высота дуба около 20 метров, диаметр его ствола 1,25 метра. Этот дуб представляет собой научную и эстетическую ценность.

Роща в урочище "Елово". Роща относится к лесам 1 группы. На территории рощи находится насаждение местных лесообразующих пород (береза, сосна, ольха, рябина, липа, дуб), которые представляют ценность для сохранения местного генофонда.

Объектов, имеющих историко-культурную ценность (памятники куль туры, архитектуры и истории), в пределах участка планируемых работ, также не выявлено.

Рисунок 14 – Фрагмент карты особо охраняемых природных территорий

3.1.8.  Природно-ресурсный потенциал. Природопользование

Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природных ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно- технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит количественное и качественное изме нение природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из основных задач рационального природопользования.

Чаусский район занимает часть Оршанско-Могилевской равнины. Площадь - 1471 км кв. Из всей площади: пашни - 50553 га, луговые - 27676 га, лесов - 49408 га, болот - 3770 га, воды - 1780 га.

Почвы Чаусского района преимущественно суглинистые, есть месторождения мела, тугоплавких глин, строительных песков и торфа. Наиболее крупные залежи мела известны на реках Проня и Бася (д.д. Усушек, Бординичи, Глинище). Месторождения мела сильно увлажнены грунтовыми водами, что мешает их разработке. Возле деревни Скварск находится большое месторождение тугоплавких глин. Наиболее значительные месторождения строительных песков находятся около деревень Бординичи и Скварск. Запасы торфа в Чаусском районе незначительные.

.

3.2. Природоохранные и иные ограничения

Непосредственно в зоне проведения работ заказники и памятники при роды республиканского и местного значения, подлежащие особой охране, отсутствуют.

Объектов, имеющих историко-культурную ценность (памятники куль туры, архитектуры и истории), в пределах участка планируемых работ, также не выявлено.

Согласно Акта выбора места размещение земельного участка:

Земельный участок имеет ограничения прав в связи с расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт; на природных территориях, подлежащих специальной охране ( в водоохранной зоне реки Реста).

В охранной зоне запрещается:

-производить взрывные, земляные, мелиоративные работы;

-производить посадку деревьев;

-складировать мусор, грунт, солому, снег и т.п.;

-поливать сельскохозяйственные культуры, выливать агрессивные вещества, которые могут привести к разрушению кабельных линий или опор воздушных линий;

-закрывать существующие подъезды к линиям электропередач;

-допускать длительное нахождение людей;

-производить какие-либо действия, которые могут привести к нарушению нормального режима работы электрических сетей;

-производить монтаж/демонтаж различных конструкций, зданий, сооружений, коммуникаций без предварительного согласования с организацией, обслуживающей ЛЭП, проходящие вблизи места планируемых работ.

3.3. Социально - экономические условия

Чаусский район находится в центре Могилевской области Беларуси и граничит с Могилевским, Дрибинским, Мстиславским, Чериковским, Славгородским и Быховским районами той же области. Расстояние от г. Чаусы до г. Могилева - 37 км, до г. Минска - 230 км, до границы с Россией - около 70 км., до г. Москвы - около 580 км.

Через территорию Чаусского района проходит железная дорога. Город Чаусы находятся в 5 км от железнодорожной станции Чаусы на линии Могилев - Кричев.

Территорию района пересекают 5 автомагистралей республиканского значения (Р-122, Р-73, Р-138, Р-71, Р-96), город - узел автодорог, связывающих Чаусы с Могилевом, Мстиславлем, Чериковом, Славгородом и Дрибином.

В составе Чаусского района 9 административных единиц: город Чаусы и 8 сельских Советов, в состав которых входит 164 сельских населенных пункта.

Промышленный комплекс района представлен тремя основными организациями: РУПП «Чаусский льнозавод», завод железобетонных изделий», ЧУПП «Чаусский комбинат кооперативной промышленности». Кроме того, в г. Чаусы расположен производственный цех .

Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства района приходится на открытое акционерное общество «Чаусский завод железобетонных изделий» - 61% и ЧУП «Чаусский комбинат кооперативной промышленности» - 33%.

Промышленные предприятия района осуществляют следующие основные виды деятельности:

•  производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий;

•  производство льноволокна;

•  изготовление хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов;

•  изготовление швейных изделий, спецодежды, а также ремонт широкого ассортимента одежды и обуви.

• изготовление сыров, масла животного, цельномолочной продукции, сухой сыворотки и молока.

Три последних года город Чаусы признавался лучшим городом среди малых городов Могилевской области по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства. За годы в районе зарегистрировано 37 предприятий частной формы собственности, из них 30 предприятий осуществляют производственную деятельность и оказывают услуги населению. В районе работают 13 фермерских хозяйств.

В Чаусском районе функционируют 29 учебно-воспитательных учреждений: 3 средние общеобразовательные школы, 13 учебно-педагогических комплексов «детский сад - школа», 8 детских дошкольных учреждений, Дом детского творчества, учреждение образования «Чаусский Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи», Чаусский межшкольный учебно-производственный комбинат, Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, районный социально-педагогический центр.

На территории Чаусского района функционируют 4 общественных объединения:

•  Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи»;

•  Общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская организация»;

•  Могилевское экологическое общественное объединение «ЭНДО»;

•  Чаусская первичная организация ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» (БелАПДИиМИ).

Также осуществляет деятельность Координационный совет профсоюзов.

Сельскохозяйственные земли занимают 88% территории, пахотные - 57%. Доля животноводства в валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составляет 40%. Животноводство района имеет молочно-мясное направление. В районе работают крупные животноводческие комплексы.

В растениеводстве, наряду с выращиванием зерновых, в Чаусском районе представлены такие направления, как садоводство, выращивание рапса и льна.

Район имеет запасы природных ресурсов: есть месторождения мела, тугоплавких глин, строительных песков и торфа.

Социально-демографические условия

Население района составляет 17 907 человек, из них в г. Чаусы проживает 10 481 (на 1 января 2019 года).

В ходе переписи 2019 года 93 % жителей района назвали себя белорусами, 4,91 % — русскими, 0,65 % — украинцами, 0,14 % — поляками[3].

На 1 января 2018 года 17,9 % населения района были в возрасте моложе трудоспособного, 49,3 % — в трудоспособном возрасте (предпоследнее место в Могилёвской области), 32,8 % — в возрасте старше трудоспособного (2-е место в области после Кличевского). Средние показатели по Могилёвской области — 17,5 %, 56,8 % и 25,7 % соответственно. 52,2 % населения составляли женщины, 47,8 % — мужчины (средние показатели по Могилёвской области — 52,9 % и 47,1 % соответственно, по Республике Беларусь — 53,4 % и 46,6 %).

Коэффициент рождаемости в районе в 2017 году составил 12,1 на 1000 человек, коэффициент смертности — 23,9 (в районном центре — 14,1 и 12,5 соответственно). Средние показатели рождаемости и смертности по Могилёвской области — 10,5 и 13,6 соответственно, по Республике Беларусь — 10,8 и 12,6 соответственно. По уровню рождаемости район занимает 8-е место в области, по уровню смертности — 2-е (после Бобруйского района). Всего в 2017 году в районе родилось 220 и умерло 435 человек, в том числе в районном центре родилось 148 и умер 131 человек.

В 2017 году в районе было заключено 116 браков (6,4 на 1000 человек, средний показатель по Могилёвской области — 7,1) и 50 разводов (2,7 на 1000 человек, средний показатель по Могилёвской области — 3,6).

Историко-культурная ценность территории

Современные Чаусы – уютный, зеленый город.  Здесь находится учреждение культуры "Чаусский районный историко-краеведческий музей", предлагающий посмотреть богатую экспозицию и познакомиться с историей края и его знаменитых уроженцах.

Чаусская земля хранит на своей территории ряд памятников истории, культуры, архитектуры: Свято-Никольская церковь в д. Благовичи – памятник архитектуры XIX в.; городской парк, основанный в 1884 г., включающий в себя Аллею героев и памятник воинам-освободителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны; костел Девы Марии-Матери и церковь Вознесения.

В районе проводятся массовые мероприятия и фестивали, привлекающие туристов: межрегиональный праздник-конкурс "Зялёныя святкі" на территории источников "Байково", межрегиональный этнопраздник "У госці да радзімічаў" в агрогородке Радомля.

Историко-культурное наследие района представлено местным стилем песенной, танцевальной и народно-повествовательной локальной традиции междуречья Сожа и Прони в исполнении фольклорного ансамбля "Незабудки" д. Головенчицы.

Свято-Никольский храм

Единственный памятник культовой архитектуры в Чаусском районе, сохранившийся до наших дней.

Храм построен в 1797 г. в виде простой деревянной церкви, которая через сто лет частично разрушилась. В конце XIX в. крестьяне села Благовичи написали письмо российскому императору Николаю II, в котором попросили его оказать помощь в ремонте столетней церкви. Император удовлетворил ходатайство. Новая каменная церковь была построена в псевдорусском стиле в 1903 г., а название свое получила в честь заступника Николая II – Святого Николая Чудотворца. Значительная часть средств на сооружение храма была собрана местными жителями и прихожанами. 31 октября 1904 г. состоялось торжественное освящение храма епископом Могилевским и Мстиславским Стефаном.

Церковь представляла собой крестово-купольный храм с полукруглой алтарной апсидой. Бабинец и две боковые пристройки покрыты двухскатной, а апсида – конусоподобной крышей. На одной оси с входом был пристроен небольшой притвор.

В 1937 г. церковь была закрыта. Во время Второй мировой войны в храме служба возобновилась, но в 1962 гг. церковь вновь была закрыта, а ее купол и кресты были сброшены, фрески замазаны, утварь и иконы вывезены в Успенскую церковь в д. Сухари Могилевского района, что-то успели спрятать прихожане. Прошли годы, и храм возродился. В 2002 г. здание церкви было передано вновь возрожденному приходу, а 19 декабря 2004 г. в день памяти Николая Чудотворца к 100-летнему юбилею строительства церкви храм был освящен и открыт вновь для прихожан.

Замковая гора в агрогородке Радомля.

Предположительно, здесь был один из племенных центров радимичей. В XII – XVII  веках между деревнями Радомля и Александровка существовал древний замок, помимо земляных валов и рвов его защищали мощные оборонительные стены. В XVI веке Радомльский Феодальный замок упоминается как город.

В Радомле, еще можно увидеть древнее городище и замковую гору. По рассказам местных жителей, подземный ход во время многочисленных осад неприятелей, мог увести жителей замка за много километров. А сейчас, погребенные под слоем земли, спрятанные от человеческого глаза, здесь таятся лишь таинственные остатки древнего города радимичей, которые дают о себе знать лишь многочисленными керамическими черепками, которые "выходят" на поверхность земли во время сельскохозяйственных работ.

Каждый год в сентябре в агрогородке Радомля Чаусского района проходит этно-праздник "У госці да радзімічаў". На площадке возле Замковой горы собираются любители стилистики эпохи раннего средневековья.

Замковая гора сегодня – памятник под открытым небом, предмет гордости всех жителей района.

На территории района находятся памятники природы местного значения: роща в урочище "Елово", родники "Байково" в 2,5 км от д. Ново-Егоровка, дуб-великан в д. Риминка, древние валуны в д. Ново-Александровке и Бродах.

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1. Воздействие на атмосферный воздух

Источники воздействия на атмосферный воздух на стадии строительства

При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на атмосферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) и стационарные (посты сварки и резки, приготовление строительных растворов) источники. При выполнении строительных работ (погрузке-выгрузке стройматериалов, штукатурных и пр.) происходит пыление материалов.

Воздействие на атмосферный воздух на стадии строительства будет незначительным и кратковременным.

Источники воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации объекта

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации базовой станции отсутствует.

4.2. Воздействие физических факторов (шумового, вибрации, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия)

Источники шума, вибрации при проведении строительных работ

Основным источником шума, вибрации при проведении строительных работ является работа строительной техники.

Потребность в основных строительных машинах и средствах автотранспорта согласно Проекта организации строительства:

-автомобиль бортовой – 1шт.;

-экскаватор ЕК-12 – 1 шт.;

-автобетоносмеситель МАЗ 6303 (АБС-6) – 1 шт.;

-автокран КС 55713-3К – 1 шт.

Воздействие физических факторов на окружающую среду может быть оценено как незначительное и слабое; кратковременное по временному масштабу.

Источники шума, вибрации при эксплуатации

Источники шума, вибрации при эксплуатации базовой станции отсутствуют.

Источники инфразвука, ультразвука и теплового излучения на базовой станции отсутствуют.

Воздействие шума, вибрации, инфразвука, ультразвука и теплового излучения при эксплуатации базовой станции отсутствует.

4.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды

Воздействие на поверхностные и подземные воды при строительстве проектируемого объекта

На период строительства используется привозная вода на хозяйственно-питьевые нужды.

Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд должно удовлетворять требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

При строительстве проектируемого объекта загрязнение поверхностных и подземных вод нефтепродуктами и взвешенными веществами (при разливах нефтепродуктов и дозаправках техники) маловероятно.

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на поверхностные и подземные воды является временным и локальным.

Воздействие на поверхностные и подземные воды при эксплуатации объекта

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматривается.

Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

При соблюдении проектных решений и постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды при эксплуатации базовой станции отсутствует.

4.4. Воздействие на геологическую среду

Воздействие на геологическую среду складывается из непосредственного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного влияния через другие компоненты экосистемы.

Основными источниками прямого воздействия проектируемого объекта при строительстве на геологическую среду являются:

– эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и механизмов.

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Воздействие на недра не оказывает.

4.5. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по установке столба связи высотой 26,0 м, площадки под оборудование и ограждения.

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,0694 га, расположен на землях ОАО «Рудея Гранд» Чаусского района Могилевской области.

Территория вокруг проектируемого объекта представляет собой пустырь. На территории выделенного участка отсутствуют деревья и кустарники.

Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в сентябре 2021 г. в М 1:500.

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в марте 2022 г.

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,0694 га, расположен на землях ОАО «Рудея-Гранд», характеризующиеся как земли сельскохозяйственного назначения, в том числе (другие виды земель) – 0,0694га. Выделенный участок расположен вне  границ населенного пункта.

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Воздействие на недра не оказывает.

Плодородный грунт не хранится и с площадки строительства не увозится.

На площадке строительства отсутствуют деревья и кустарники. Перед выполнением строительно-монтажных работ плодородный слой грунта (h=0,2м) срезается и после окончания строительно-монтажных работ выполняется  благоустройство территории – посев газона.

Проектом предусматривается использование плодородного грунта в полном объеме.

Таблица 15

Таблица. Показатели генерального плана в границах работ

| Поз. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | га | 0,0003 |  |
| 2 | Площадь застройки | га | 0,0003 |  |
| 3 | Плотность застройки | % | 100 |  |

Таблица. 16 Баланс существующих цветников, газонов и иного травяного покрова.

| Проектные решения | Площадь, м2 |
| --- | --- |
|  | Цветники | Газоны | Иной травяной покров |
| Сохраняемые | - | - | - |
| Пересаживаемые | - | - | - |
| Удаляемые | - | - | 103,7 |
| Итого | - |  | 103,7 |

Таблица. 17 Ведомость удаляемых цветников, газонов, травяного покрова.

| Поз. | Вид | Качественное состояние | Площадь, м2 | Компенсационные выплаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газоны |
| 1 | газоны | хорошее | 101 | Посев травы . 101м² | под эл. трассу |
| 2 | газоны | хорошее | 2,7 | 00р.00коп. | под ж.б. площадка |
|  | Компенсационные выплаты не предусмотрены (статья 38 «Закона о растительном мире») |

В ходе работ по восстановлению травяного покрова выполняется планировка территории, рыхление земли и посев трав..

Компенсационные выплаты за удаляемый иной травяной покров не предусмотрены в соответствии с постановлением Совета Министров РБ №1426 от 25.10.2011г. (в редакции  постановления Совета Министров РБ №1020 от 14.12.2016г.).

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного мира являются:

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревянными щитами;

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах путем подкопа.

Работы по благоустройству ведутся согласно требований:

-ТКП 45-3.02-69-2007 «Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектирования и устройства»;

-СТБ 2058-2010 «Благоустройство территории. Озеленение. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ».

При строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения земель могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, используемые при строительстве. Опасность представляет увеличение концентрации нефтепродуктов в почве. При строительстве должны применяться методы работы, не приводящие к ухудшению прочностных свойств грунтов оснований замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (косвенные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами при строительстве проектируемого объекта

Также при строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения почвогрунтов могут быть различные виды отходов.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами будет связано с образованием отходов в период строительства объекта.

Бетонные блоки привозятся в готовом виде и монтируются по месту. При прокладке кабеля отходы не образуются, т.к. длина кабеля и количество необходимых соединительных элементов определяются подрядчиком на основании проекта и далее поставляется на строительную площадку.

| Таблица 18 –Отходы при проведении строительно-монтажных работ |
| --- |
| Наименование работ, количество | Наименование отхода, класс опасности | Количество, тонн | Дальнейшее движение |
| Устройство фундамента, огражения БС | (3142701) Отходы бетона – неопасные | 0,068 | Полигон ТКО |

| Таблица 19 – Объем отходов жизнедеятельности строителей |
| --- |
| Наименование отхода | Класс опасности | Количество, т/год | Дальнейшее движение |
| (9120400) Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | Неопасные | 0,1716 | Полигон ТКО |

Вывоз строительных отходов, не годных к использованию, и их передача на переработку будет осуществляться подрядной организацией на основании заключенных договоров с предприятиями по использованию и обезвреживанию отходов.

При производстве строительных работ подрядчик обеспечивает сбор отходов строительства, устройство площадки для временного складирования и накопления строительных отходов до объема транспортной единицы (санкционированные места временного хранения строительных отходов) с последующим вывозом на объекты размещения (использования) в соответствии с получаемым разрешением и заключенными договорами.

Мероприятия по учету, раздельному сбору, перевозке, хранению отходов строительства при реализации проектных решений подрядчик предусматривает в инструкции по обращению с отходами строительства.

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на окружающую среду при обращении с отходами является временным и локальным.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами при эксплуатации объекта

Постоянные рабочие места проектом не предусмотрены. В период эксплуатации объекта отходы производства образовываться не будут. Вторичные (косвенные) воздействия на повогрунты при эксплуатации, связанные с образованием отходов отсутствуют.

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров характеризуется как воздействие низкой значимости.

4.6. Воздействие на растительный и животный мир, леса

Прямое воздействие на существующий растительный покров при строительстве будет проявляться при снятии покрова при прокладке электрического кабеля. Данное воздействие носит кратковременный характер.

Перед началом работ на участке строительства плодородный слой (h=0,2м) срезается, после окончания строительно-монтажных работ выполняеся рекультивация  ранее срезанного плодородного грунта и благоустройство территории – посев газона.

А так же после монтажа мачты на прилегающей территории к площадке строительства произвести рекультивацию земель.

В ходе работ по восстановлению травяного покрова выполняется планировка территории, рыхление земли и посев трав..

Компенсационные выплаты за удаляемый иной травяной покров не предусмотрены в соответствии с постановлением Совета Министров РБ №1426 от 25.10.2011г. (в редакции  постановления Совета Министров РБ №1020 от 14.12.2016г.).

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного мира являются:

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревянными щитами;

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах путем подкопа.

Вырубка лесов при реализации проектных решений не предусмотрена.

Виды растений и животных занесенные в Красную книгу Республики Беларусь на отведенных для строительства землях отсутствуют.

Большое значение в формировании комплексов фауны имеют миграционные пути.

Физические преграды для животных проектом не предусмотрены. Препятствия для обмена элементами фауны с соседними территориями создаваться не будут, следственно обмен будет происходить беспрепятственно.

Ввиду того, что проектом предусмотрена подземная прокладка кабельной линии, питающий кабель не может являться причиной гибели птиц и животных. Предполагаемая деятельность не нарушит их численность и пути сезонной миграции, а также не окажет влияния на изменения их видового состава.

Участок проектирования находится вне основных путей миграции животных и постоянных мест концентрации объектов животного мира.

Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, чтобы избежать контактов со зданиями и сооружениями, трубами и коммуникациями предприятия.

Воздействия на растительный и животный мир, леса базовая станция при эксплуатации оказывать не будет.

4.7. Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматривается. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране при эксплуатации базовой станции отсутствует.

4.8. Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения

Проектируемая базовая станция сотовой связи по своему назначению относится к передающим радиотехническим объектам. Источником электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в окружающее пространство для данного объекта будут являться только передающие антенны базовой станции «А1». Другие источники ЭМИ радиочастотного диапазона в данном месте отсутствуют. Станционное оборудование БС электромагнитных полей в окружающее пространство не излучает.

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация радиотехнического объекта (РТО) должна содержать результаты расчета границ  санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки.

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утверждены Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360.

Планировка и застройка территории вблизи действующих и проектируемых базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД должны осуществляться с учетом границ их СЗЗ и ЗОЗ, а также при необходимости с корректировкой этих границ путем внесения изменений в работу базовых станций (изменение мощности, азимутов максимального излучения и углов наклона антенн, а также другие изменения режимов работы, влияющих на электромагнитную обстановку).

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень).

Гигиеническая оценка воздействия ЭМП, создаваемых системами сотовой подвижной электросвязи, на население в полосе радиочастот 0,3 – 300 ГГц должна проводиться по значениям ППЭ.

Уровни ЭМП, создаваемые системами сотовой подвижной электросвязи, с учетом внешнего ЭМП и вторичного излучения для населения не должны превышать ПДУ ППЭ, равный 10 мкВт/кв. см.

Электромагнитное поле формируется за счет излучения секторных антенн и узконаправленной радиорелейной антенны. Максимальный поток ППЭ наблюдается в направлении максимального излучения антенн, вследствие  чего производился расчет уровня суммарной ППМ в направлении азимутов максимального излучения каждой из антенн.

Расчетные методы определения уровней ЭМП, используются на этапе проектирования базовых станций, а также в процессе их эксплуатации при изменении условий и режима работы, влияющих на уровни ЭМП (увеличение мощности радиопередатчиков базовых станций, изменение азимутов максимального излучения антенн и углов их наклона и другие изменения режимов работы, ухудшающие электромагнитную обстановку). Размеры СЗЗ и ЗОЗ должны быть обоснованы расчетами уровней электромагнитного воздействия на окружающую среду и уточнены в результате проведения натурных измерений уровней ЭМП.

- По расчету санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки была произведена санитарно-гигиеническая экспертиза (УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 428 от 16.05.2022г.)

В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Представленные расчеты распределения плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитных излучений (по определению размеров санитарно-защитных зон и зон ограничения и их границ) выполнены в соответствии с требованиями ТНПА – в соответствии с инструкцией по применению «Методы определения уровней ЭМИ, создаваемых передающими радиотехническими средствами, работающими в радиочастотном диапазоне», утвержденной главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 26.04.2013г., регистрационный №006-0413.

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требуется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ.

ЗОЗ для данного объекта определена, ее размеры определены расчетом.

Таблица 20

Сводная таблица результатов расчетов зон ограничения застройки для суммарной  плотности потока энергии ЭМП

| Азимут, град | Минимальная высота ЗОЗ, м | Максимальный радиус ЗОЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 20 | 14,770 | 95,322 |
| 100 | 14,887 | 94,280 |
| 260 | 14,939 | 93,576 |
| 352 | 16,270 | 88,886 |

При работе вышеуказанных радиоизлучающих средств не создается опасность для здоровья населения и обслуживающего персонала на прилегающей территории, поскольку уровни ЭМИ РЧ в местах их возможного нахождения будут существенно ниже нормы.

Результаты расчетов свидетельствуют:

На расстоянии 0-150 м от РТО ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ (предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2.

Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения.

Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны границы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.

Таким образом, с учетом ситуационного плана размещения антенн базовой станции, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения ППЭ ЭМП, были сделаны следующие выводы:

- базовая станция - может проектироваться с установкой антенн по указанному адресу;

- мероприятий по организации санитарно-защитных зон ПРТО и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется;

- после монтажа оборудования и выполнения пуско-наладочных работ для уточнения расчетных данных необходимо выполнить измерение уровней ППМ ЭМП для уточнения расчетных данных;

- составить санитарный паспорт радиотехнического объекта и представить его на согласование в территориальный центр гигиены и эпидемиологии.

Воздействие электромагнитного поля характеризуется как воздействие низкой значимости.

- ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Эксплуатация базовой станции не приведет к загрязнению атмосферного воздуха.

5.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия (шумового, вибрации, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия)

Учитывая характеристику движения автотранспорта по территории объекта, уровни звукового давления, уровни общей вибрации находятся в параметрах, которые не могут оказывать неблагоприятного влияния на окружающую среду и здоровье человека.

Эксплуатация базовой станции не приведет к шумовому загрязнению атмосферного воздуха. В соответствии с проектными решениями, размещение и эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками шума, вибрации, инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения, на территории проектируемого объекта не предусматривается.

5.3.Прогноз и изменение состояния поверхностных и подземных вод

При эксплуатации базовой станции водопотребление отсутствует, эксплуатация базовой станции не приведет к образованию сточных вод.

Проникновения компонентов отходов в грунтовую среду, вертикальной миграции жидких компонентов, боковой миграции загрязнителей происходить не будет.

На изменение качества подземных и поверхностных вод эксплуатация базовой станции влияния не окажет.

5.4. Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа

Основными возможными последствиями эксплуатации проектируемого объекта для геологической среды являются: изменение динамических нагрузок на грунты.

Грунты основания подъездных путей и площадки при их эксплуатации испытывают систематические динамические нагрузки. В целом нагрузки от движущегося транспорта можно признать незначительными.

Проектом не предусмотрены рельефно-планировочные работы, связанные с перемещением больших объемов выемок и созданием отвалов. Вертикальная планировка проектируемого объекта выполняется с учетом сложившегося рельефа, существующих отметок прилегающей территории.

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта не приведет к активации экзогенных процессов, увеличению густоты эрозионной расчлененности рельефа и другим воздействиям на недра.

5.5. Прогноз и изменение состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

Геохимический ландшафт участка проектирования характеризуется сильной сорбцией и емкостью аккумуляции химических элементов.

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (косвенные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

При обеспечении обращения с отходами производства в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие отходов производства на компоненты природной среды, в частности почвогрунты, не ожидается.

При эксплуатации объекта не происходит загрязнение почвы и изменение её строения, свойств и состава.

Затопление и подтопление территорий при реализации проектных решений не производятся.

Реализация проектных решений не изменит сложившийся характер землепользования, не приведет к снижению плодородия с/х угодий и не окажет негативного влияния на сельское хозяйство.

Планируемая хозяйственная деятельность не окажет значимого воздействия на земли, включая почвы.

5.6. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и

животного мира,  лесов

Нарушения гидрологического режима территории, и, как следствие, изменение условий произрастания растений происходить не будет.

Образования зон подтопления или осушения происходить не будет, естественная среда обитания животного мира не изменится. Утраты животными мест обитания, размножения, кормежки происходить не будет. Формирования новых экосистем, отличных от первоначальных, не предвидится. Нарушения экологического равновесия биотопов происходить не будет.

Осуществление проектных решений не повлечет за собой уничтожения местообитаний какого-либо из видов животных, следовательно, фаунистический состав животного мира не изменится.

Изменения видового состава объектов растительного мира не прогнозируется.

  - Прогноз и оценка состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

Изменений объектов, подлежащих особой или специальной охране эксплуатация базовой станции оказывать не будет.

В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.

5.8. Прогноз и оценка уровня электромагнитного воздействия

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация радиотехнического объекта (РТО) должна содержать результаты расчета границ  санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки.

Уровни ЭМП, создаваемые системами сотовой подвижной электросвязи, с учетом внешнего ЭМП и вторичного излучения для населения не должны превышать ПДУ ППЭ, равный 10 мкВт/кв. см.

- По расчету санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки была произведена санитарно-гигиеническая экспертиза (УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 428 от 16.05.2022г.)

В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требуется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ.

Результаты расчетов свидетельствуют:

На расстоянии 0-150 м от РТО ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ (предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2.

Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения.

Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны границы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.

5.9. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийный ситуаций

На объекте не имеется опасных производств, отсутствуют поражающие факторы при выходе из строя оборудования, нет обслуживающего персонала, на прилегающей территории отсутствует население, в технологическом контейнере отсутствует герметическое оборудование и не может быть выбросов (сбросов) опасных и взрывоопасных веществ, не требуется больших материальных средств для ликвидации выхода из строя оборудования, не требуется эвакуация людей (базовая станция работает в автоматическом режиме), не требуется система оповещения о ЧС.

Надежность конструкций башни обеспечивается геометрическим построением ее стержневой системы, при которой отказ любого стержня из системы не приведёт к механической изменяемости конструкций.

Для предотвращения случайного столкновения с воздушными транспортными средствами предусмотрено световое ограждение и цветовая маркировка башни – на вершине башни предусмотрены светозаградительные фонари. Проектом предусмотрена установка фонарей, которые включены одновременно.

Дневная маркировочная окраска выполнена чередованием окраски секций в красный и белый цвета. Причем для верхней и нижней секций принят красный цвет.

При эксплуатации базовой станции возможны аварийные ситуации:

-связанные с возникновением пожаров;

-связанные с отключением электроснабжения;

-связанные с поражением людей электротоком;

-связанные с падением гололеда.

Пожары и возгорания технологического оборудования, транспортных машин приводят к загрязнению атмосферы продуктами сгорания (оксиды азота, серы, углерода и др.) и устраняются путем оперативной организации тушения и локализации пожара.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники БС относятся к потребителям 3 категории (допускается аварийное отключение электроснабжения на период до 24 часов). Проектом предусмотрена система бесперебойного питания ZTE Outdoor Large Hybrid в комплекте с аккумуляторными батареями производства фирмы ZTE.

Для предотвращения поражения людей электротоком предусмотрено заземляющее устройство. Для заземления электроустановки базовой станции принята система заземления TN-C-S. Проектом предусмотрено устройство молниезащиты.

Проектом предусмотрено применение автоматических выключателей защиты электросети от токов короткого замыкания и перегрузки.

Проектом предусмотрена установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения гололеда R=8м.

Для предотвращения проникновения посторонних лиц на участок базовой станции, территория базовой станции ограждается металлическим забором.

Аварийные ситуации при реализации проектных решений и соблюдении технических регламентов эксплуатации технологического оборудования маловероятны.

5.10. Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Сокращение объемов производства в производственных секторах экономики приводит к изменению структуры ВВП в сторону усиления в ней значения сферы услуг.

Непосредственное влияние на спрос товаров и услуг оказывает население.

Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем.

Проектные решения позволят решить проблему телефонизации и информатизации сельской местности, что положительным образом скажется на условиях проживания и работы населения.

При строительстве новых базовых станций увеличивается объем капиталовложений.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступности сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи доступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажет существенного влияния на демографические условия в районе их размещения.

Численность и плотность населения в районе строительства в случае привлечения к работам местного населения не изменится; при использовании рабочей силы с других территорий вырастет несущественно лишь на период строительства.

Необходимости в отселении коренного населения при размещении объекта и по другим причинам не возникнет.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень).

- Для проекта «Возведение базовой станции вблизи н.п. Красница Чаусского района Могилевской области» разработан и согласован в установленном порядке проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки (УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 428 от 16.05.2022г.).

Санитарно-защитная зона отсутствует.

Зона ограничения застройки объекта установлена согласно «Ситуационному плану базовой станции с нанесением ЗОЗ».

При реализации проекта мероприятиями по охране атмосферного воздуха при строительстве являются:

-эффективность использования транспортных средств по грузоподъемности (соответствие грузоподъемности партионности грузов);

-движение транспортных средств по территории с высокими транспортно-эксплуатационными характеристиками;

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей.

При реализации проекта мероприятиями по охране поверхностных и подземных вод являются:

-соблюдение границ территории при выполнении строительно-монтажных работ;

-оснащение площадок для строительства контейнерами для сбора строительных отходов;

-исключение попадания нефтепродуктов в грунт;

-заправка газосмазочными материалами транспортных средств, грузоподъемных и других машин осуществляется только в специально оборудованных местах;

-после окончания строительно-монтажных работ уборка участка территории от строительного мусора.

-вертикальная планировка площадки строительства;

-укрепление откосов съезда к площадкам связи.

При реализации проекта мероприятиями по защите от шума, вибрации во время строительства являются:

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей;

-ограничение скорости транспортных средств.

При реализации проекта мероприятиями по профилактике возможного неблагоприятного влияния на человека ЭМП являются:

-владелец базовой станции обеспечивает (снижает излучаемую мощность) на участках территории, где будут проводиться работы (за исключением работ, связанных с обслуживанием базовой станции) уровень ЭМП, не превышающий ПДУ (10мкВт/см2);

-при проведении работ, связанных с обслуживанием базовой станции, на участках территории должны соблюдаться гигиенические требования к производственным условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ, определенные в разделе II специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360;

- проведение производственного контроля уровней ЭМП, согласно приложению 10 санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360.

Согласно выводов, приведенных в Проекте расчете санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки для БС, мероприятий по организации санитарно-защитных зон и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется.

При реализации проекта мероприятиями по охране земельных ресурсов и почв являются:

-возвращение предварительно снятого плодородного слоя почвы при строительстве о восстановление поверхности земли до проектных отметок;

-высев многолетних трав, укрепление откосов с целью предохранения их от ветровой эрозии и размыва атмосферными осадками, поверхностными водами;

-восстановление в первоначальное состояние слоев земляной массы при обратной засыпке при прокладке кабеля (отвал плодородного грунта в одну сторону, а последующего грунта в другую);

-восстановление травяного покрова при прокладке электрического кабеля;

-движение транспорта и строительной техники только по существующим автодорогам;

-разборка всех видов вспомогательных сооружений по окончании работ.

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного и животного мира, лесов являются:

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревянными щитами;

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах путем подкопа;

-обязательное соблюдение границ строительных площадок;

-запрещение мойки машин и механизмов в районе проведения работ;

-организация благоустройства и озеленения после окончания строительный работ;

-проектом предусматривается прокладка кабельной линии – питающий кабель не будет являться причиной гибели птиц и животных;

-отсутствие физических преград для животных, препятствия для обмена  элементами фауны с соседними территориями  создаваться не будут.

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния отходов на окружающую среду являются:

Соблюдение законодательства Республики Беларусь «Об обращении с отходами»:

-вывоз строительных отходов, не годных к использованию, и их передача на переработку будет осуществляться подрядной организацией на основании заключенных договоров с предприятиями по использованию и обезвреживанию отходов;

-при производстве строительных работ подрядчик обеспечивает сбор отходов строительства, устройство площадки для временного складирования и накопления строительных отходов до объема транспортной единицы (санкционированные места временного хранения строительных отходов) с последующим вывозом на объекты размещения (использования) в соответствии с получаемым разрешением и заключенными договорами;

-мероприятия по учету, раздельному сбору, перевозке, хранению отходов строительства при реализации проектных решений подрядчик предусматривает в инструкции по обращению с отходами строительства;

-производитель строительства обязан до начала производства работ вступить в договорные обязательства с организациями по переработке отходов.

-согласно Приказа Минприроды от 23 февраля 2004г. №32 ввод объекта в эксплуатацию осуществляется при условии наличия у организации, осуществляющей строительство, следующих документов:

-книги учета строительных отходов;

-разрешения на размещение строительных отходов;

-сопроводительных паспортов перевозки отходов производства (с отметками перевозчика и  получателя отходов), подтверждающих перевозку строительных отходов для использования или обезвреживания.

-места складирования отходов при строительстве определены в разделе «ПОС».

Состояние мест временного хранения отходов должно соответствовать следующим требованиям:

-располагаться с подветренной стороны;

-иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных веществ в почву и грунтовые воды;

-иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

-иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- разгрузки отходов при их перемещении;

-состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны соответствовать требованиям транспортировки автотранспортом.

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния на геологическую среду являются:

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Мероприятиями по предотвращению возможных проектных и запроектных аварийный ситуаций являются:

-регулярное выполнение программ технического обслуживания оборудования, машин и механизмов;

-устройство заземления, молниезащиты;

-установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения гололеда R=8м.

- ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА)

Проведение локального мониторинга на объекте не требуется.

Согласно постановления Минприроды от 11 января 2017г. №5 «Об определении количества и местонахождения пунктов наблюдений локального мониторинга окружающей среды, перечня параметров, периодичности наблюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, осуществляющих проведение локального мониторинга» УП «А1» не входит в перечень объектов, для которых локальный мониторинг проводится в обязательном порядке. Для предприятия разработка программы локального мониторинга не обязательна.

Согласно СанПиН «Требования к санитарно-защитным зонам предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 октября 2017г. №91 расчетные параметры должны быть подтверждены результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерения уровней физического воздействия.

Производственный контроль уровней ЭМП, создаваемых базовой станцией будет осуществляться в соответствии с Приложением 10 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360.

Основными требованиями являются:

-плановые измерения в рамках производственного контроля уровней ЭМП, создаваемых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи, должны осуществляться не реже одного раза в год.

Периодичность проведения измерений уровней ЭМП может быть изменена по согласованию в установленном порядке с учреждением, осуществляющим государственный санитарный надзор, с учетом гигиенической значимости места размещения базовой станции системы сотовой подвижной электросвязи и результатов динамического наблюдения за ЭМП (но не реже одного раза в три года);

-измерения уровней ЭМП должны проводиться при рабочем режиме функционирования;

-измерения должны проводиться во всех направлениях от базовой станции с учетом азимута максимального излучения антенн, рельефа местности, существующей застройки территории и перспективы ее развития.

Результаты измерений уровней ЭМП оформляются протоколом.

Для базовой станции оформляется санитарный паспорт, включающий результаты измерений уровней ЭМП.

- ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Для рассматриваемого объекта важнейшими факторами, определяющими величину неопределенности и достоверности прогнозируемых последствий являются неопределенности результатов измерений уровней ЭМП. Измерения уровней ЭМП проводятся согласно специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360.

Практика эксплуатации базовых станций и натурные замеры показывают, что базовые станции не достигают максимальных показателей мощности. При этом, расчетные значения выше результатов измерения.

Таким образом, предполагается, что результаты измерений уровней ЭМП будут значительно ниже следующих значений (максимальное расчетное значение отношения уровней ЭМП (при ПДУ=10мкВт/см2) на высоте 2 метра от уровня земли

Достоверность прогнозируемых последствий была определена расчетным методом по наихудшему варианту (максимальные показатели мощности при работе базовой станции).

- УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

Цель разработки условий для проектирования объекта – обеспечение экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность населения, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями.

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранять устойчивое экологическое равновесие и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при проектировании необходимо соблюдать следующие условия:

- проектирование вести строго в границах отведенного участка;

- при проектировании и строительстве использовать оборудование базовой станции с характеристиками, как у оборудования, учтенного в данном отчете. В случае использования оборудования с характеристиками, отличающимися от анализируемых, необходимо провести повторный расчет зон ограничения застройки и внести корректировки в отчет.

- при размещении оборудования учитывать данные расчета зон ограничения застройки и санитарно-защитной зоны;

-	сохранить имеющиеся древесно-кустарниковые насаждения, предотвратить их повреждение в случае проведения строительно-монтажных работ;

-	предусмотреть в проекте мероприятия по сохранению плодородного слоя почвы, учесть восстановления нарушенных строительством земель.

10. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого экологического ущерба.

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов.

Проектируемый объект: «Возведение базовой станции вблизи н.п. Красница Чаусского района Могилевской области» не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду.

Проектируемый объект расположен на значительном расстоянии от границ Республики Беларусь.

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздействие низкой значимости. СЗЗ для данного объекта отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2

Учитывая критерии, установленные в Добавлении III к Конвенции, а также масштаб и значимость воздействия - планируемая хозяйственная деятельность трансграничного воздействия не окажет.

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.

11.ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Анализ материалов по проектным решениям для «Возведение базовой станции вблизи н.п. Красница Чаусского района Могилевской области», а также анализ условий окружающей среды рассматриваемого региона позволили провести оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности.

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов.

Воздействие в процессе строительства носит временный характер.

При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на атмосферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) источники. При выполнении строительных работ (погрузке-выгрузке стройматериалов, штукатурных и пр.) происходит пыление материалов. Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет незначительным и носить временный характер.

Эксплуатационные воздействия электромагнитных полей будут проявляться в течение всего периода эксплуатации проектируемого объекта.

Потенциальная зона возможного воздействия планируемой деятельности установлена по фактору излучения ЭМП и составит не более 150 м от центра установки антенн.

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздействие низкой значимости.

Во время эксплуатации воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, геологическую среду, рельеф, земельные ресурсы, почвенный покров, растительный и животный мир, леса, а также на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране отсутствует.

Реализация проекта не окажет значительного дополнительного воздействия на окружающую среду.

Согласно «Методике оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду» проектируемое производство оказывает:

-локальное воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности – 1 балл;

-многолетнее воздействие , наблюдаемое более 3 лет – 4 балла;

-незначительные изменения в окружающей среде, не превышают существующие пределы природной изменчивости -1 балл.

Произведение коэффициентов 4, что говорит о том, что воздействие объекта низкой значимости.

Существующее состояние окружающей среды для реализации объекта оценивается как благоприятное. Район строительства характеризуется сравнительно низкой нагрузкой на компоненты природной среды. Дополнительно вносимое в экосистему воздействие объекта не нарушает её стабильности и не изменяет существующие пределы природной изменчивости.

Природоохранные либо иные, связанные с ними ограничения, по размещению объекта на выбранной площадке в ходе проведения ОВОС не выявлены.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступности сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи доступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Таким образом, реализация проектных решений при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при строгом производственном экологическом контроле не приведет к дополнительному негативному воздействию на окружающую природную среду. Воздействие будет в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- http://belgidromet.by/ru/climatolog-ru/view/o-perexode-na-novye-limaticheskie-normy-296-2017/ - справочник климатолога

- http://gismap.by/mobile// - Публичная земельно-информационная карта Беларуси

- Нацыянальны атлас Беларусi / Камiтэт па зямельных рэсурсах, геадэзii i картаграфii пры Савеце Мiнiстрау Рэспублiкi Беларусь. – Мн., 2002. – 292с.

- Блакiтная кнiга Беларусi: Энцыкл./Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Н.А. Дзiсько I iнш. – Мн.: БелЭн, 1994. – 235с.

- Якушко О.Ф., Марьина Л.В., Емельянов Ю.Н. Геоморфология Беларуси/ Мн.: 1999

- Панасюк О. Ю. Почвоведение в лесном хозяйстве: учеб. пособие / О.Ю. Панасюк, А.В. Таранчук, Н.С. Сологуб. – Мн.: РИПО, 2016. – 322с.

- Матвеев А.В. Рельеф Белоруссии/А.В. Матвеев, Б.Н. Гурский, Р.И. Левицкая. – Мн.: Университетское, 1988. – 320с.

- Полезные ископаемые Беларуси: К 75-летию БелНИГРИ/Редкол.: П.З.Хомич и др. – Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2002. – 528с.

- Природа Белоруссии: Популярная энциклопедия /БелСЭ; Редкол.: И.П. Шамякин (гл. ред.) и др.— Мн., 1986.

- Фрадкин А.В., Рыжков Е.В. Измерения параметров антенно-фидерных устройств. Изд. 2-е, дополнительное. М., «Связь», 1972.

- ТКП 213-2010 (02140) Сети сотовой подвижной электросвязи общего пользования. Правила проектирования

- Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  от 7.01.2012 № 340-З.

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04 июня 2019г. №360.

- Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 октября 2017 г. № 91.

- Санитарные нормы и правила «Гигиенические требования к проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству, объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 апреля 2014 г. №24.

- Инструкция по применению № 006-0413 от 29 апреля 2013 г. «Методы определения уровней электромагнитных излучений, создаваемых передающими радиотехническими средствами, работающими в радиочастотном диапазоне».